Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

31 июля 2000 года. Регистрационный номер 138

г.Бишкек

от 11 июля 2000 года N236

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении инструкций по разработке технологических

регламентов и о порядке регистрации и перерегистрации

биологически активных добавок, лечебно-косметических,

гомеопатических лекарственных средств

Для введения единого порядка составления технологического регламента при проектировании и отработке технологии в процессе разработки и организации производства и упорядочения регистрации и перерегистрации биологически активных добавок, лечебно-косметических и гомеопатических лекарственных средств на территории Кыргызской Республики Министерство здравоохранения Кыргызской Республики приказывает:

1. Утвердить прилагаемые:

- инструкцию о содержании, порядке разработки, согласования и утверждения технологических регламентов производства лекарственных средств (приложение 1);

- временную инструкцию о порядке регистрации и перерегистрации биологически активных добавок, лечебно-косметических и гомеопатических лекарственных средств (приложение 2).

2. Руководителям фармацевтических учреждений и предприятий, независимо от форм собственности, организовать производство в соответствии с инструкциями, утвержденными настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Т.Мейманалиев

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

31 июля 2000 года. Регистрационный номер 138

Приложение 1

Утверждена

приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

от 11 июля 2000 года N 236

ИНСТРУКЦИЯ

о содержании, порядке разработки, согласования

и утверждения технологических регламентов

производства лекарственных средств

Настоящая Инструкция регламентирует содержание, порядок разработки, согласования и утверждения технологических регламентов производства лекарственных средств, производимых химико-фармацевтическими и фармацевтическими предприятиями.

Положения настоящих требований подлежат применению предприятиями и организациями Кыргызской Республики, разрабатывающими и выпускающими лекарственные средства и другую химико-фармацевтическую продукцию, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности.

Настоящий стандарт не распространяется на медицинские иммунобиологические препараты (МИБП), продукцию, имеющую конструкторскую документацию, медицинское стекло и изделия из него.

1. Общие положения

1.1. Технологический регламент производства является основным нормативным документом, устанавливающим методы производства, технологические нормативы, технические средства, условия и порядок проведения технологического процесса в производстве химико-фармацевтической продукции, обеспечивающий получение лекарственного средства с показателями качества, отвечающими требованиям фармакопейной статьи (техническим условиям), а также устанавливающий безопасность ведения работ и достижение оптимальных технико-экономических показателей конкретного производства.

1.2. Регламент производства лекарственного средства используют в качестве основного технологического документа при:

- отработке технологии в процессе разработки и постановки новых лекарственных средств на производство;

- проведении технологических процессов в серийном производстве;

- составлении производственных инструкций по технике безопасности, промышленной санитарии и противопожарным мероприятиям;

- разработке и осуществлении мероприятий по утилизации отходов производства, обезвреживанию и очистке промышленных стоков и выбросов в атмосферу;

- установлении технико-экономических нормативов, в том числе норм расхода сырья и материалов;

- составлении исходных данных для проектирования промышленного производства.

Технологический регламент производства, согласованный уполномоченным органом Министерства здравоохранения и утвержденный руководителем предприятия-производителя, является одним из основополагающих нормативных документов, необходимых для выдачи разрешения (лицензии) на производство препарата, а также для постановки его на производство.

1.3. Технологические регламенты подразделяются на следующие категории:

- лабораторный регламент (ЛР) - технологический документ, которым завершаются научные исследования в лабораторных условиях при разработке производства новых лекарственных средств. Лабораторный регламент используется при проектировании и эксплуатации опытно-промышленной установки, создаваемой для отработки новой технологии производства лекарственного средства и для наработки нового вещества в лабораторных условиях для клинических испытаний;

- опытно-промышленный регламент (ОПР) - технологический документ, которым завершается отработка новой технологии производства лекарственного средства на опытно-промышленной установке. Опытно-промышленный регламент используется для изготовления и испытания опытных образцов (партий) новых лекарственных средств в полупроизводственных условиях, отработки качественных показателей нового лекарственного средства, вводимых в нормативную документацию (ВФС, ТУ) и при составлении данных проектирования промышленного производства новой продукции;

- пусковой (временный) регламент (ПУР) - технологический документ, на основании которого осуществляют ввод в эксплуатацию и освоение вновь созданного промышленного производства лекарственного средства. Пусковой (временный) регламент составляют на основе опытно-промышленного регламента и проектной документации на производство этой продукции, а также на основе действующих производств, в технологию которых вносятся принципиальные изменения.

Примечание: в случае нового лекарственного средства в расчете на имеющуюся на производстве технологическую схему, разработка пускового регламента может быть осуществлена на основании лабораторного регламента;

- промышленный регламент (ПР) - технологический документ действующего серийного производства лекарственного средства. Промышленный регламент составляют на основе пускового регламента, после внесения в него изменений и дополнений, принятых при освоении производства;

- типовой регламент - руководящий нормативный документ, устанавливающий стандартные (унифицированные) технологические методы производства, нормы и нормативы, технические средства для процесса производства однородной группы продукции (таблетки, капсулы, инъекционные растворы и т.п.).

Типовыми регламентами руководствуются при составлении технологических регламентов всех категорий на производство конкретного лекарственного средства из числа однородной продукции, на которую разработан типовой регламент.

1.4. Серийный выпуск товарной продукции осуществляется на основе только промышленного регламента.

Продукция, нарабатываемая в процессе отработки опытно-промышленного и пускового регламентов, может быть реализована в установленном порядке при соответствии ее требованиям утвержденной нормативной документации на эту продукцию.

1.5. На промежуточные продукты, когда они являются в производстве конечной продукцией, составляются самостоятельные (отдельные) промышленные регламенты, а также в случае применения одного промежуточного продукта для нескольких производств (например: циануксусный эфир в производстве витаминов, производство апирогенной воды и очищенного воздуха и т.п.).

1.6. Во избежание возможных ошибок (перепутывания и т.д.) в процессе промышленного производства лекарственных средств допускается составление и утверждение групповых регламентов даже на производстве с простыми технологическими процессами и однотипным оборудованием (таблетирование, ампулирование, изготовление мазей, капсул, настоек и т.п.).

Исключение составляют регламенты, разработанные на производство лекарственных средств одного наименования разных дозировок, выпускаемых по одной фармакопейной статье на однотипном оборудовании, а также регламенты на упаковку готовых лекарственных средств и производство фасованного растительного сырья (трава, цветки, корень и т.п.) одной фармакологической группы.

1.7. Нормы и требования, включаемые в технологические регламенты, должны соответствовать нормам и требованиям действующих отраслевых документов: фармакопейных статей (ФС), временных фармакопейных статей (ВФС), технических условий (ТУ), строительных норм и правил (СНиП) и других нормативных документов, действие которых распространяется на медицинскую и микробиологическую промышленность.

1.8. Все категории технологических регламентов до согласования проходят научно-техническую экспертизу в установленном порядке в Фармакопейном комитете на соответствие требованиям межотраслевых нормативных документов, правил и норм по технике безопасности и промышленной санитарии, в том числе требованиям стандартов Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ).

1.9. Термины и пояснения к ним, применяемые в настоящей Инструкции, приведены в приложении 1.

1.10. Соблюдение всех требований технологического регламента является обязательным.

Технологические регламенты являются конфиденциальными документами. Они должны храниться только на предприятии-производителе и в уполномоченной организации, которая формирует государственный архив технологических регламентов производства лекарственных средств.

2. Содержание технологических регламентов

2.1. Технологические регламенты всех категорий должны включать следующие разделы:

- характеристика конечной продукции производства;

- химическая схема производства;

- технологическая схема производства;

- аппаратурная схема производства и спецификация оборудования;

- характеристика сырья, полупродуктов, материалов и промежуточной продукции;

- изложение технологического процесса;

- материальный баланс;

- отходы производства; технологические и вентиляционные выбросы в атмосферу, их использование и обезвреживание;

- контроль в процессе производства;

- техника безопасности, пожарная безопасность и производственная санитария;

- перечень производственных инструкций и стандартных рабочих методик;

- охрана окружающей среды;

- технико-экономические нормативы;

- информационные материалы.

2.1.1. Характеристика конечной продукции производства

2.1.1.1. Характеристика конечной продукции производства должна содержать:

- наименование продукции и номер утвержденного на нее нормативного документа (НД) и регистрационный номер;

- основное назначение продукции;

- краткое описание внешнего вида и потребительских свойств продукции;

- нормативные требования к упаковке, маркировке, транспортированию, условиям хранения и срокам годности препарата.

2.1.1.2. Наименование продукции должно соответствовать разработанному проекту или утвержденному на этот продукт нормативному документу.

Например: мазь ихтиоловая 10% и 20% по ФС 68-73-2-98.

2.1.1.3. Основное назначение продукции должно содержать:

- категорию продукции: лекарственный препарат, промежуточный продукт, пищевая или кормовая добавка, государственный стандартный образец, химический реактив и т.п.;

- фармакологические свойства;

- показания к применению (приводятся из инструкции по клиническому изучению или применению для лекарственных препаратов);

- основное назначение продукции, которая не является лекарственным препаратом, указывают кратко.

2.1.1.4. Описание внешнего вида и физико-химических свойств продукции должно соответствовать нормативной документации.

Для индивидуальных химических и биологических соединений указывается химическая и структурная формула, молекулярная масса и содержание основного вещества.

2.1.1.5. Требования к упаковке, маркировке, транспортированию, условиям хранения и срокам годности препарата должны соответствовать нормативной документации.

2.1.2. Химическая схема производства

Этот раздел составляют для производств, имеющих химические превращения, и излагают его в виде схемы, изображающей основные химические превращения, включая побочные реакции, структурными химическими формулами последовательно по ходу технологического процесса. Химические формулы веществ, которые не выделяются в процессе производства, приводят в квадратных скобках. Последовательность превращений рекомендуется изображать вертикальными или горизонтальными стрелками между формулами (в зависимости от расположения схемы). Над стрелкой (или слева от нее) указывают химические формулы вводимых в реакцию веществ, а под стрелкой (или справа от нее) указывают условным обозначением особо важные условия проведения химической реакции (обозначение катализатора в квадратных скобках, температуры, давления, водородного показателя среды и др.) и выход веществ в процентах от теоретического. Под структурной химической формулой указывают название продукта и его молекулярную массу.

Пример изображения химической схемы производства приведен в приложении 2.

2.1.3. Технологическая схема производства

2.1.3.1. Технологическая схема производства должна наглядно (графически в виде блок-схемы) отображать последовательность выполнения работ в производстве с подразделением их по стадиям и операциям технологического процесса, указанием основных материальных коммуникаций (поступление сырья, химикатов, получение промежуточных продуктов) и мест образования отходов, сточных вод, выбросов в атмосферу, систем очистки и утилизации.

Технологическая операция изображается отдельно с указанием принадлежности к определенной стадии.

2.1.3.2. Каждая стадия и операция должны характеризоваться наименованием и обозначающим их индексом, состоящим из условного обозначения и порядкового номера. Нумерация стадий осуществляется в порядке их выполнения по ходу технологического процесса, начиная с поступления и подготовки сырья и кончая отгрузкой готового продукта.

Например: стадия 2, операция: 2.1., 2.2., ... 2.6.

2.1.3.3. В технологической схеме должны использоваться следующие обозначения стадий:

"ВР" - стадии вспомогательных работ;

"ТП" - стадии основного технологического процесса;

"ПО" - стадии переработки используемых отходов;

"ОБО" - стадии обезвреживания отходов;

"ОБВ" - стадии обезвреживания технологических и вентиляционных выбросов в атмосферу;

"УМО" - стадии упаковывания, маркирования и отгрузки готового продукта.

2.1.3.4. Если вспомогательные работы (растворение и сушка сырья, приготовление растворов заданной концентрации и т.п.) осуществляют в отдельном оборудовании для одной стадии основного технологического процесса, то такие вспомогательные работы включают в эту стадию основного технологического процесса. Вспомогательные работы, осуществляемые в отдельном оборудовании для нескольких стадий одного производства или нескольких производств, выделяют в самостоятельные стадии вспомогательных работ (например: приготовление обессоленной воды, растворов кислот или щелочей с заданной концентрацией для всего цеха и т.п.).

2.1.3.5. Если переработка отходов или их обезвреживание осуществляются, как самостоятельные производственные работы, они могут не включаться в технологическую схему производства. В данном случае на технологической схеме указывается стрелкой, куда поступают отходы на переработку (обезвреживание).

2.1.3.6. Форма и условные изображения, использованные при оформлении технологической схемы, приведены в приложении 3.

2.1.4. Аппаратурная схема производства и спецификация оборудования

2.1.4.1. Этот раздел должен состоять из чертежа аппаратурной схемы производства и спецификации оборудования, закрепленного за данным производством.

2.1.4.2. Чертеж аппаратурной схемы должен четко показывать все технологическое оборудование, включая вспомогательное (хранилища-сборники, мерники, массообменные, теплообменные и улавливающие аппараты, аварийные емкости, канализационные приемники-отстойники, насосы, компрессоры, специальные транспортные приспособления и т.д.).

Оборудование, используемое в нескольких производствах предприятия, в аппаратурной схеме не приводится. Например: складские емкости цеха или завода, централизованные станции для получения инертного газа, водорода, кислорода, деминерализованной воды и т.д. В этом случае на чертеже наносят стрелку с надписью, откуда поступает сырье, сжатый воздух, азот, водород и т.д.

2.1.4.3. В технологических процессах с большим числом применяемого оборудования и приборов, аппаратурные схемы допускается вычерчивать для каждой стадии раздельно, не разрывая индексацию.

2.1.4.4. Оборудование и приборы изображают и нумеруют на чертеже в строгой последовательности по ходу технологического процесса. Условное обозначение оборудования должно выполняться по государственным стандартам Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). В случае отсутствия стандартного условного графического обозначения какого-либо оборудования используется произвольное обозначение, по возможности, с отражением конструктивных особенностей изделия в контурном изображении вертикальной плоскости.

2.1.4.5. На чертеже аппаратурной схемы производства должны быть изображены материальные трубопроводы, а также другие виды трубопроводов, арматура и предохранительные устройства, которые имеют существенное значение для правильного и безопасного ведения технологического процесса, вносимые изменения, по которым должны оформлять как изменения регламента. Места подачи в аппарат пара, охлаждающей воды, сжатого воздуха, азота и т.п. обозначают условными знаками.

2.1.4.6. На аппаратах и трубопроводах показывают все контрольно-измерительные приборы и систему автоматизации (КИПиСА), а также места отбора проб для анализов, необходимые для обеспечения надлежащего контроля и управления технологическим процессом.

2.1.4.7. На чертеже над основной надписью допускается приводить перечень оборудования и приборов, изображенных на данном чертеже в виде таблицы 1.

Таблица 1

───────────────┬──────────────────────┬──────────────┬─────────────────

Обозначение  │     Наименование     │  Количество  │    Примечание

───────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────────────

1       │           2          │       3      │        4

───────────────┴──────────────────────┴──────────────┴─────────────────

2.1.4.8. Ведомость спецификаций оборудования, КИПиСА с их технологическими характеристиками приводятся в виде таблицы 2.

Таблица 2

ВЕДОМОСТЬ

спецификаций оборудования, контрольно-измерительных

и регулирующих приборов

────────────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────

Наименование│Количество│Материал рабочей│ Техническая  │Регистрационный

│    ед.   │  зоны, способы │характеристика│     номер

│          │     защиты     │              │

────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────

1      │     2    │       3        │       4      │        5

────────────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────

В графе 1 приводят наименование оборудования, КИПиСА, соответствующее действующему нормативному документу.

Комплексные установки, например для ректификации, молекулярной дистилляции, вакуум-выпарки, обессоливания воды и т.д. приводятся в одной позиции с последующим перечислением наименований комплектующих изделий, входящих в эту установку.

В графе 3 обозначают материал рабочей зоны оборудования и прибора (датчика), т.е. тех частей оборудования и прибора, которые имеют непосредственный контакт с веществами, реакционными массами или продуктами, выделяющимися в процессе производства. Если в рабочей зоне используется антикоррозионная защита, приводят краткую характеристику этой защиты.

В графе 4 указывают: для стандартного оборудования и приборов обозначение НД, тип, марку или шифр, а для нестандартного - номер чертежа, наименование организации, разработавшей оборудование; для импортного - марка, шифр, наименование фирмы и страны. Затем приводят краткую техническую характеристику оборудования и прибора.

Для отдельных групп оборудования и приборов рекомендуется приводить следующие данные:

- для хранилищ - сборников и мерников - вместимость, способ приема продукта (залив, заполнение под вакуумом, закачивание насосом и т.п.), способ передачи продукта в другой аппарат (спуск самотеком, выкачивание насосом, передавливание сжатым газом и т.д.); если сосуды работают под давлением, указывают рабочее давление: вид смотрового или мерного приспособления. Если для измерения поступающих в аппарат жидкостей вместо мерника используют автоматическое устройство, смонтированное непосредственно на трубопроводе, то в характеристике такого устройства приводят производительность и габаритные размеры;

- для автоклавов, реакторов, выпарных аппаратов - вид реактора (особенность конструкции), рабочее давление, вместимость; для аппаратов непрерывного действия - производительность, способ нагрева или охлаждения с указанием площади поверхности теплообмена или способа измерения температуры, вид и частота вращения мешалки, приспособления для загрузки, выгрузки, осмотра, габаритные размеры;

- для теплообменников (нагревателей и холодильников) - вид конструкции (змеевиковый, трубчатый, "труба в трубе", пластинчатый и т.д.), площадь поверхности теплообмена, габаритные размеры;

- для фильтровальной аппаратуры - конструкцию фильтра, фильтрующий материал, площадь фильтрующей поверхности, максимальную массу (объем) отфильтрованного продукта (осадка), производительность для фильтров непрерывного действия;

- для ректификационных колонн - вид конструкции (тарельчатые, насадочные, ротационные и т.д., периодического или непрерывного действия), высота, диаметр, число и форма тарелок у тарельчатых колонн; диаметр, высота и вид насадки у насадочных колонн; диаметр, высота, форма и число сит у сетчатых колонн; диаметр, высота, способ образования пленки площади поверхности теплообмена, рабочее давление;

- для сушилок - вид конструкции (камерная, валковая, вакуумная, с псевдокипящим слоем и т.д.) способ нагрева и площадь поверхности нагрева, способ нагрузки и выгрузки, габаритные размеры;

- для размольного оборудования - конструкция, производительность, способ загрузки и выгрузки, приспособление по предотвращению пылевыделения, габаритные размеры;

- для оборудования, применяемого на участках изготовления готовых форм лекарственных препаратов - таблеток, драже, ампул и т.д., а также для фасовки и упаковки продукции - завод-изготовитель, тип, марку, производительность;

- для контрольно-измерительных и регулирующих приборов - тип (вид регулирования), диапазон измерений, класс точности, особенности исполнения прибора и его работы;

- для транспортных приспособлений - конструкцию, производительность;

- для электрических и электрифицированных аппаратов, приборов, устанавливаемых в блоках всех категорий, взрывоопасность, необходимо дополнительно указывать исполнение изделия во взрывозащите, указывается категория взрывоопасности технологических аппаратов, которая принимается такой же, что категория того технологического блока, в состав которого входит каждый данный аппарат. В графу 5 заносится регистрационный номер аппарата подконтрольного Гостехнадзору республики и Комитету по медтехнике Департамента.

2.1.5. Характеристика сырья, полупродуктов, материалов

и промежуточной продукции

2.1.5.1. Этот раздел должен содержать данные, регламентирующие требования к качеству сырья, материалов и полупродуктов, применяемых в данном производстве.

2.1.5.2. Содержание раздела приводится в виде таблицы 3.

Таблица 3

ХАРАКТЕРИСТИКА

сырья, материалов и полупродуктов

────────────┬───────────┬────────┬────────────────────────┬────────────

Наименование│Обозначение│Сорт или│Показатели, обязательные│ Примечание

│    НД     │артикул │      для проверки      │

────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼────────────

1      │     2     │    3   │            4           │      5

────────────┴───────────┴────────┴────────────────────────┴────────────

Наименование сырья приводят в алфавитном порядке подразделением на следующие группы: "А" - основное сырье и "Б" - вспомогательное сырье.

В группу "А" включают все виды сырья и полупродуктов, получаемые извне для данного производства, в т.ч. из других цехов предприятия, и воду для технологических нужд (за исключением воды для охлаждения или нагрева).

В группу "Б" включают сырье, материалы и комплектующие изделия, применяемые в технологическом процессе как вспомогательные. Например: материалы и комплектующие изделия для фильтрования, упаковки и т.д.

В графу 4 включают основные показатели качества, которые, независимо от наличия паспорта поставщика, подлежат проверке перед использованием в производстве. Все показатели, включенные в таблицу, приводятся с допустимыми отклонениями.

В графе 5 рекомендуется указывать, для производства каких полупродуктов используется данный вид сырья.

2.1.5.3. Требования к качеству получаемых в производстве промежуточных полупродуктов, определяемых количественно или характеризуемых качественно, допускается приводить в виде таблицы 4.

Таблица 4

ХАРАКТЕРИСТИКА

промежуточных продуктов

────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────

Наименование    │Нормативные требования к качеству │   Примечание

промежуточного   │      промежуточных продуктов     │  (допустимые

продукта      ├────────────┬─────────┬───────────┤  отклонения)

│наименование│ единица │ величина  │

│ показателя │измерения│показателя │

────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────────

1          │     2      │    3    │     4     │        5

────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────────────

В графе 5 отмечают предельно допустимые регламентные отклонения по отдельным нормам, если эти отклонения хотя и снижают несколько технико-экономические показатели на последующих стадиях производства, но все же обеспечивают получение последующего промежуточного продукта (или конечного продукта производства) установленного качества.

2.1.6. Изложение технологического процесса

2.1.6.1. Технологический процесс излагают последовательно по стадиям с учетом проведения операций, в точном соответствии с технологической и аппаратурной схемами производства.

Текст должен содержать все необходимые данные для обеспечения воспроизводимости процесса и безопасности работы, изложение должно быть предельно сжатым и четким.

В описании технологического процесса приводится сущность процесса с указанием основных и побочных реакций, тепловых эффектов, температур, давления, объемных скоростей, типов катализаторов, рецептур и прочих показателей.

2.1.6.2. Для производств, имеющих химические превращения, в начале изложения технологического процесса по каждой стадии приводят уравнения всех химических реакций (основных и побочных), имеющих место на стадии, с указанием относительных молекулярных масс веществ, вступающих в реакцию и получаемых в результате реакции, а также сведения, суммарно по каждой стадии, о видах и количестве загружаемых полупродуктов, сырья и получаемых продуктов в процессе работы на стадии (таблица 5).

Таблица 5

I - израсходовано на стадии (суммарно):

────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────

Наименование  │  Содержание │               Израсходовано

полупродуктов  │  основного  ├────────────────────┬────────┬──────────

и сырья     │ вещества, % │        масса       │объем, л│количество

│             ├──┬─────────┬───────┤        │   шт.

│             │кг│   кг    │кг/моль│        │

│             │  │основного│       │        │

│             │  │вещества │       │        │

────────────────┼─────────────┼──┼─────────┼───────┼────────┼──────────

1       │       2     │ 3│    4    │   5   │    6   │     7

────────────────┼─────────────┼──┼─────────┼───────┼────────┼──────────

А) Полупродукты:│             │  │         │       │        │

Б) Сырье:       │             │  │         │       │        │

Итого:          │             │  │         │       │        │

────────────────┴─────────────┴──┴─────────┴───────┴────────┴──────────

II - получено на стадии (суммарно):

────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────

Наименование      │Содержание │           Израсходовано

полупродуктов      │ основного ├────────────────────┬──────┬──────

и сырья         │вещества, %│        масса       │объем,│коли-

│           ├──┬─────────┬───────┤  л   │чество

│           │кг│   кг    │кг/моль│      │шт.

│           │  │основного│       │      │

│           │  │вещества │       │      │

────────────────────────┼───────────┼──┼─────────┼───────┼──────┼──────

1           │     2     │ 3│    4    │   5   │   6  │   7

────────────────────────┼───────────┼──┼─────────┼───────┼──────┼──────

А) Полупродукты:        │           │  │         │       │      │

(на конечной стадии -   │           │  │         │       │      │

готовый продукт         │           │  │         │       │      │

производства):          │           │  │         │       │      │

Б) Отходы, в том числе: │           │  │         │       │      │

В) Потери, в том числе: │           │  │         │       │      │

Итого:                  │           │  │         │       │      │

────────────────────────┴───────────┴──┴─────────┴───────┴──────┴──────

Примечание:

1. Суммировать количество загружаемых полупродуктов, сырья и получаемых веществ на стадии можно лишь в том случае, когда они идентичны по составу и качественным показателям.

2. Ниже наименования отхода указывает наименование основных (ценных) веществ, содержащихся в отходе ("в том числе":) при наличии в отходах и потерях большого числа ингредиентов допускается не перечислять, а привести только их суммарное количество.

3. Графа 5 заполняется для производств, имеющих химические превращения, а графа 7 - для производств готовых лекарственных средств.

4. Указание объема жидкостей в графе 6 не исключает указания их массы в графах 3-5.

5. В разделе "В" графы 1 приводят наименование наиболее крупных видов учитываемых потерь: унос влаги при высушивании, выделение газообразных продуктов реакции и т.п. В конце раздела "В" указывают так называемые "механические неучтенные потери", как разницу между итоговыми данными (в технической массе и по объему) раздела I ("израсходовано") и раздела II ("получено").

2.1.6.3. Содержание технологических работ излагают последовательно по каждой операции, отделяя последние друг от друга в абзацы или подзаголовки в следующей последовательности:

1) подготовка сырья;

2) осмотр и подготовка оборудования перед загрузкой;

3) загрузка сырья и полупродуктов;

4) ведение технологических работ и методы контроля;

5) выгрузка и передача на дальнейшую обработку продуктов (полупродуктов, отходов);

6) упаковка, маркировка и отгрузка готового продукта.

2.1.6.3.1. При изложении порядка подготовки сырья указывается порядок цехового контроля на соответствие принятого сырья действующей нормативной документации и другие необходимые технологические работы (просеивание, сушка, фильтрация и т.п.), а также виды цеховой тары и способы доставки сырья к основному оборудованию.

2.1.6.3.2. При изложении порядка осмотра и подготовки оборудования перед загрузкой, выделяют наиболее важные требования: сухость аппарата, отсутствие в аппарате остатков от предыдущей операции, продувка аппарата инертным газом, порядок снятия вакуума с аппаратов, содержание ЛВЖ, подача азота (если это имеет значение), состояние сальникового уплотнения (способ проверки), герметичность аппарата (метод проверки) и т.д. Если в процессе подготовки оборудования необходимо осуществить специальные работы в соответствии с планом предупредительного ремонта, такие работы должны быть оговорены особо (проверка состояния антикоррозионного покрытия перед каждой загрузкой или через определенное число операций, замена прокладок, замена отдельных деталей оборудования и т.п.).

2.1.6.3.3. При изложении порядка загрузки сырья (полупродуктов) указывают количество загружаемых веществ, способы и условия их загрузки (из мерника, через люк аппарата, заполнение под вакуумом с подачей вакуума через аппарат, в какое время, в интервале каких температур, при размешивании или выключенной мешалке, при включенном обратном холодильнике и т.д.). Оборудование указывается с обозначением его номера по аппаратурной схеме.

В тех случаях, когда загрузка отдельных видов сырья (полупродуктов) в аппарат осуществляется не сразу, а порционно в процессе выполнения технологической операции, то изложение должно точно воспроизводить порядок выполнения работы.

В случае использования регенерированного сырья должно быть указано раздельно количество загружаемого вещества (нерегенерированного, товарного) и регенерированного.

2.1.6.3.4. При изложении порядка и условий ведения технологических работ описывают ход их проведения от начального до конечного момента выполнения каждого элемента, последовательность перехода и связь между ними. При этом указывают основные параметры (величину температуры нагрева или охлаждения, интервал температур выдержки, водородный показатель среды и регулирование этого показателя, оптимальное и предельно допустимое рабочее давление и т.д.).

Окончание элемента операции должно фиксироваться определенным показателем: температурой, плотностью упаренной жидкости, чистотой расслоившихся жидкостей, содержанием определенного вещества в маточном растворе или пасте и т.д. В отдельных случаях при невозможности установить показатель окончания химической реакции, отслаивания осадков и других технологических работ, указывают продолжительность проведения такого элемента в заданных условиях.

Методы контроля за выполнением технологических работ, в том числе и за окончанием технологической операции, излагают совместно с описанием выполняемых работ, указывая при этом применяемые технические средства, оптимальные и предельно допустимые показатели. Если для контроля требуется отбор проб, должно быть точно указано место - время и порядок отбора пробы. Если технологический процесс регулируется автоматически при помощи приборов, указывают параметры, за которыми должен наблюдать оператор.

2.1.6.3.5. При изложении порядка выгрузки продуктов (полупродуктов, отходов) и передачи их на дальнейшую отработку, подробно описывают способы выгрузки продуктов (полупродуктов, отходов) с указанием освобождаемого аппарата и аппарата, в который эти продукты передаются, объем (массу) и краткую характеристику передаваемых продуктов.

Указывают особые требования по подготовке оборудования к следующей загрузке после его освобождения (выгрузка кубового остатка, промывка, сушка) и т.д.

2.1.6.4. В тех случаях, когда выполнение технологических работ осуществляется с соблюдением особых условий в организации производства, эти условия, способы и технические средства их обеспечения должны быть тщательно изложены при описании технологического процесса на стадии, например, допустимые пределы относительной влажности воздуха производственных помещений при работе с особо гигроскопическими веществами; допустимый предел температуры воздуха производственных помещений при работе с термолабильными веществами, особые требования к обеспечению взрывопожаробезопасности, в том числе требования полной асептичности при отработке и выпуске стерильных химико-фармацевтических препаратов, не выдерживающих тепловой стерилизации, требования по микробной обсемененности.

2.1.6.5. Нормы технологического режима приводятся в виде таблицы 6.

Таблица 6

ПАРАМЕТРЫ

режима и безопасности технологического процесса

────────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────────

Наимено-│Наименование│Наименование│Параметры технологического процесса

вание  │ и позиция  │  элемента  ├──────┬─────────────────────────────

стадии, │  аппарата  │  операции  │ наи- │          значение

операции│  на схеме  │  (работы)  │мено- ├──────────┬──────┬──────┬────

│            │            │вание │технологи-│пре-  │пре-  │кри-

│            │            │      │  ческая  │дель- │дель- │ти-

│            │            │      │   норма  │но-   │но-   │чес-

│            │            │      ├────┬─────┤безо- │допус-│кое

│            │            │      │мин.│макс.│пасное│тимое │

────────┼────────────┼────────────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────

1   │      2     │      3     │   4  │  5 │  6  │   7  │   8  │  9

────────┴────────────┴────────────┴──────┴────┴─────┴──────┴──────┴────

При заполнении таблицы 6 в нее вносят все параметры каждого из элементов операций в каждом из аппаратов, отклонение которых от заданных значений приводит к уменьшению выхода, ухудшению качества (браку) продукции или к развитию аварийных ситуаций.

2.1.6.6. Технология упаковки, маркировки и отгрузки готовой продукции является завершающей стадией технологического процесса.

2.1.6.6.1. В данном разделе описывают технологию упаковки и маркировки. Способы упаковывания и маркирования, упаковочные материалы, применяемые при этом вспомогательные упаковочные средства должны соответствовать утвержденной нормативной документации.

2.1.6.6.2. Технология упаковки и маркировки, как правило, должна состоять из двух операций: упаковка готовой продукции в потребительскую тару и ее маркировка, и упаковывание в групповую и транспортную тару.

2.1.6.6.3. При описании отгрузки готового продукта на склад указывается вид внутризаводского транспорта, условия погрузки и выгрузки, условия временного хранения продукции до отгрузки потребителю.

2.1.6.7. В конце изложения технологического процесса на каждой стадии указывают возможные неполадки в работе (отклонения от нормального хода технологического процесса, приводящие к браку продукции или возникновению аварийных ситуаций), меры предупреждения этих отклонений.

Возможные неполадки, причины и способы их устранения следует излагать в виде таблицы 7.

Таблица 7

НЕПОЛАДКИ

в работе и способы их ликвидации

───────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────

Неполадки     │   Возможные причины   │Действие персонала и способ

│возникновения неполадок│    устранения неполадок

───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────

1         │           2           │              3

───────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────

В таблицу включаются основные возможные неполадки в технологическом процессе производства, такие как отклонения от норм технологического режима по давлению, температуре, скорости подачи реагентов и выходу продукции, ее качеству, а также местные перегревы, отключение приборов контроля и т.п. Приводятся основные возможные причины неполадок и указываются действия персонала по их устранению.

2.1.7. Материальный баланс

2.1.7.1. Материальный баланс составляется на единицу выпускаемой продукции, на один производственный поток или мощность производства в целом.

2.1.7.2. Материальный баланс для новых производств составляется по данным проекта, для действующих - по достигнутым показателям работы производства в последний год перед утверждением регламента. Пересматривается материальный баланс только в случае включения (исключения) в технологический процесс операций или стадий, значительно влияющих на расход сырья или количество отходов.

2.1.7.3. Материальный баланс составляется в виде таблицы 8. В таблице приводят сведения о видах и количестве израсходованного сырья (полупродуктов), графа "Израсходовано", и получаемых продуктов в процессе работы, графа "Получено".

В графе 3 после наименования целевого продукта указывают наименование отходов, затем наименование основных (ценных) веществ, содержащихся в отходе (в том числе), и приводят наименование наиболее крупных учитываемых потерь: унос влаги при высушивании, выделение газообразных продуктов реакции и т.п. В конце приводят так называемые "механические неучтенные потери", как разницу между итоговыми данными двух частей баланса.

Таблица 8

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС

──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────

Израсходовано        │                  Получено

───────────────────┬──────────┼────────────────────────────┬───────────

наименование сырья │ значение │   наименование конечного   │ значение

и полупродуктов  │          │ продукта, отходов и потерь │

───────────────────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────

1         │     2    │              3             │     4

───────────────────┴──────────┴────────────────────────────┴───────────

2.1.7.4. Для непрерывных производств материальный баланс может быть составлен в виде схемы с указанием всех входящих и выходящих потоков, с нанесением на нее стадий, меняющих качественные показатели технологических потоков. На схему наносится таблица с характеристикой качественных и количественных показателей всех потоков.

2.1.8. Отходы производства; технологические вентиляционные выбросы

в атмосферу, их переработка и обезвреживание

2.1.8.1. В этом разделе описывают технологические процессы переработки используемых отходов (ПО), обезвреживания отходов (ОБО) и технологических (вентиляционных) выбросов в атмосферу (ОБВ). Нумерация стадий и операций осуществляют согласно п.2.1.3.2.

2.1.8.2. В тех случаях, когда обработка отходов или выбросов (в целях их использования или обезвреживания) осуществляется на оборудовании основного технологического процесса, описание такой обработки должно совмещаться с изложением работ на соответствующей стадии основного технологического процесса. Например: промывка отработанного активированного угля на фильтре; повторная экстракция целевого продукта; отгон растворителя непосредственно из реакционного аппарата или из маточника на оборудовании в стадии основного технологического процесса и т.п.

2.1.8.3. Методы обработки отходов на стадии "ПО", "ОБО" и "ОБВ" излагают в точном соответствии с требованиями, указанными для изложения основных технологических процессов, и в точном соответствии с аппаратурной схемой.

2.1.8.4. Перед изложением процессов переработки используемых отходов стадии "ПО" приводят перечень и краткую характеристику отходов в виде таблицы 9.

В таблицу 9 включают только те используемые отходы, которые обрабатываются на отдельных стадиях производства, на которое составлен данный регламент.

В таблицу 9 включают также газообразные отходы, подвергаемые рекуперации в данном производстве. В графах 3 и 4 приводят количество отхода, образующегося от одной технологической операции в случае периодического процесса или в единицу времени (в час, в сутки) при непрерывном процессе. В графе 5 указывают количество отхода (массу, объем), образующегося в данной точке технологического процесса, в пересчете на единицу массы конечного продукта производства. В графе 6 указывают плотность для жидких продуктов и удельный объем для порошков и паст (смолистых осадков). В графе 7 приводят наименование только тех веществ, которые выделяют при переработке отхода, а в графах 8 и 9 указывают содержание этих веществе в отходе соответственно до и после переработки.

2.1.8.5. Перед изложением процессов обезвреживания отходов (стадии ОБО) приводят перечень и краткую характеристику этих отходов в виде таблицы 10.

В таблице 10 помещают только те неиспользуемые отходы (как от основных технологических стадий, так и после обработки используемых отходов), обезвреживание которых осуществляется на отдельных схемах производства, на которое составлен данный регламент. В графах 3 и 4 таблицы 10 приводят количество отхода, образующегося от одной технологической операции при периодическом процессе или в единицу времени (в час, в сутки), при непрерывном процессе. В графу 7 включают наименование тех вредных веществ, содержащихся в отходах, обезвреживание которых осуществляется в данном процессе.

2.1.8.6. Перед изложением процессов обезвреживания технологических и вентиляционных выбросов (стадии "ОБВ") приводят их перечень и их краткую характеристику в виде таблицы 11.

В таблице 11 помещают технологические и вентиляционные выбросы, которые обезвреживаются в производстве, на которое составлен данный регламент, с использованием специальных установок и оборудования.

2.1.8.7. Перечень отходов, которые передаются для переработки или обезвреживания в другие цеха (производства) на централизованные установки данного предприятия или на другие предприятия, приводится в виде таблицы 12.

Таблица 9

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА

используемых отходов, переработанных на отдельных

стадиях производства, на которое составлен регламент

──────┬──────┬──────────────────────┬───────────────────────────┬──────

Наи-  │Наи-  │  Количество отхода   │   Характеристика отхода   │Наи-

мено- │мено- ├─────────────┬────────┼──────┬──────┬─────────────┤мено-

вание │вание │  от одной   │в пере- │агре- │наиме-│ содержание  │вание

отхо- │и но- │технологичес-│счете на│гатное│нова- │   ценных    │и но-

да и  │мер по│кой операции │1 кг ко-│сос-  │ние   │  веществ в  │мер

место │схеме │или в единицу│нечного │тоя-  │ве-   │  отходе (%  │ста-

его   │обору-│   времени   │продукта│ние,  │ществ,│  по массе   │дии,

обра- │дова- ├──────┬──────┤произ-  │плот- │подле-│ или объему) │на ко-

зова- │ния, в│кг,   │куб.м,│водства,│ность │жащих ├──────┬──────┤торой

ния   │кото- │кг/сут│куб.м/│кг      │кг/   │обез- │до    │после │пере-

(номер│ром   │      │сут   │(куб.м) │куб.м │врежи-│обра- │обра- │раба-

ста-  │соби- │      │      │        │или   │ванию │ботки │ботки │тыва-

дий,  │рается│      │      │        │уд.   │      │(обез-│(обез-│ется

обору-│отход │      │      │        │объем │      │врежи-│врежи-│(ис-

дова- │до    │      │      │        │куб.м/│      │вания)│вания)│поль-

ния по│пере- │      │      │        │кг    │      │      │      │зует-

схеме)│работ-│      │      │        │      │      │      │      │ся)

│ки    │      │      │        │      │      │      │      │отход

──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────

1  │   2  │   3  │   4  │    5   │   6  │   7  │   8  │   9  │  10

──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────

Таблица 10

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА

обезвреживаемых отходов на отдельных стадиях

производства, на которое составлен регламент

──────┬──────┬──────────────────────┬───────────────────────────┬──────

Наи-  │Наи-  │  Количество отхода   │   Характеристика отхода   │Наи-

мено- │мено- ├─────────────┬────────┼──────┬──────┬─────────────┤мено-

вание │вание │  от одной   │в пере- │агре- │наиме-│ содержание  │вание

отхо- │и но- │технологичес-│счете на│гатное│нова- │   вредных   │и но-

да и  │мер по│кой операции │1 кг ко-│сос-  │ние   │   веществ   │мер

место │схеме │или в единицу│нечного │тоя-  │ве-   │  в отходе   │ста-

его   │обору-│   времени   │продукта│ние,  │ществ,├──────┬──────┤дии,

обра- │дова- ├──────┬──────┤произ-  │плот- │подле-│до    │после │на ко-

зова- │ния, в│кг,   │куб.м,│водства,│ность │жащих │обра- │обра- │торой

ния   │кото- │кг/сут│куб.м/│кг      │кг/   │обез- │ботки │ботки │обез-

(номер│ром   │      │сут   │(куб.м) │куб.м │врежи-│      │      │вре-

ста-  │соби- │      │      │        │или   │ванию │      │      │жива-

дий,  │рается│      │      │        │уд.   │      │      │      │ется

обору-│отход,│      │      │        │объем │      │      │      │отход

дова- │подле-│      │      │        │куб.м/│      │      │      │

ния по│жащий │      │      │        │кг    │      │      │      │

схеме)│обез- │      │      │        │      │      │      │      │

│врежи-│      │      │        │      │      │      │      │

│ванию │      │      │        │      │      │      │      │

──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────

1  │   2  │   3  │   4  │    5   │   6  │   7  │   8  │   9  │  10

──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────

Таблица 11

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА

технологических и вентиляционных выбросов,

обезвреживаемых в производстве

─────────┬────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────

Наимено- │Наимено-│  Количество отхода   │   Характеристика  │ Наимено-

вание  │ вание  ├─────────────┬────────┤       отхода      │ вание и

выброса и│выброса:│  от одной   │в пере- ├──────┬────────────┤  номер

место его│периоди-│технологичес-│счете на│наиме-│ содержание │ стадии,

образова-│ ческий │кой операции │1 кг ко-│нова- │  вредных   │на кото-

ния   │(сколько│или в единицу│нечного │ние   │ веществ в  │   рой

(номер  │часов в │   времени   │продукта│ве-   │  выбросе,  │обезвре-

стадий, │ сутки),├──────┬──────┤произ-  │ществ,│  мг/куб.м  │живается

оборудо- │ непре- │кг,   │куб.м,│водства,│подле-├─────┬──────┤ выброс

вания или│ рывный,│кг/сут│куб.м/│кг      │жащих │до   │после │

вентиля- │в случае│      │сут   │(куб.м) │обез- │обез-│обез- │

ционной │ аварии │      │      │        │врежи-│вре- │вре-  │

системы) │        │      │      │        │ванию │жива-│жива- │

│        │      │      │        │      │ния  │ния   │

─────────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────────

1    │    2   │   3  │   4  │    5   │   6  │  7  │   8  │    9

─────────┴────────┴──────┴──────┴────────┴──────┴─────┴──────┴─────────

Таблица 12

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА

отходов, которые передаются для переработки

или обезвреживания на централизованные установки

(другие цеха) или на другие предприятия

──────┬──────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬───────

Наиме-│Наиме-│  Количество отхода   │   Характеристика отхода  │Куда

нова- │нова- ├─────────────┬────────┼──────┬──────┬────────────┤направ-

ние   │ние и │  от одной   │в пере- │агре- │наиме-│% содержание│ляется

отхо- │номер │технологичес-│счете на│гатное│нова- │   ценных   │отход,

да и  │по    │кой операции │1 кг ко-│сос-  │ние   │  веществ   │виды

место │схеме │или в единицу│нечного │тоя-  │ценных├──────┬─────┤тары и

его   │обору-│   времени   │продукта│ние,  │ве-   │до    │после│транс-

обра- │дова- ├──────┬──────┤произ-  │плот- │ществ,│реге- │реге-│порти-

зова- │ния, в│кг,   │куб.м,│водства,│ность │подле-│нера- │нера-│рования

ния   │кото- │кг/сут│куб.м/│кг      │кг/   │жащих │ции   │ции  │

(номер│ром   │      │сут   │(куб.м) │куб.м │реге- │      │     │

ста-  │соби- │      │      │        │или   │нера- │      │     │

дий,  │рается│      │      │        │уд.   │ции   │      │     │

обору-│отход │      │      │        │объем │      │      │     │

дова- │      │      │      │        │куб.м/│      │      │     │

ния по│      │      │      │        │кг    │      │      │     │

схеме)│      │      │      │        │      │      │      │     │

──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────

1  │   2  │   3  │   4  │    5   │   6  │   7  │   8  │  9  │  10

──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴───────

2.1.9. Контроль в процессе производства и управление

технологическим процессом

2.1.9.1. В настоящем разделе приводят перечень важнейших контрольных точек производства, обеспечивающих соблюдение установленного технологического режима в виде таблицы 13.

В понятие контрольной точки включают место, объект, наименование определяемого параметра и его норматив, методы и средства контроля. Контрольные точки должны быть описаны в предыдущих разделах регламента: "Аппаратурная схема производства и спецификация оборудования", "Изложение технологического процесса".

В перечень контрольных точек включают такие контрольные точки, которые необходимы для обеспечения правильного и безопасного ведения процесса, и изменение которых должно оформляться как изменение регламента производства, например:

- контроль выполнения особых требований к оборудованию при подготовке его к загрузке: полное отсутствие влаги (при загрузке металлического натрия); исправность и надежность работы мешалки при длительном процессе (при ферментации в производстве антибиотиков), герметичность аппарата, исправность антикоррозийной защиты и т.д.);

- дополнительная проверка качества подготовленного к загрузке сырья и полупродуктов (содержание влаги, точное процентное содержание вещества и т.п.). Аналогично требование к промежуточным и регенерированным отходам данного производства, особенно в тех случаях, когда эти продукты и отходы могут длительно храниться (например, в период остановки производства на капитальный ремонт);

- контроль основных параметров и требований при загрузке сырья и полупродуктов (предельно допустимая температура, порционность при загрузке и т.п.), проведение химических реакций и отдельных технологических операций;

- проведение химических реакций и отдельных технологических операций;

- определение времени окончания химических превращений (проба конца реакции или "регламентное время") и отдельных технологических операций, отстой, отмывка примеси до определенного содержания и т.п.);

- определение качества полученных в данном производстве промежуточных продуктов и регенерированных отходов;

- определение содержания вредных примесей в промстоках и выбросах или проверка других показателей, регламентирующих сброс промстоков и выбросов в данном производстве.

Не следует включать в перечень контрольные точки, которые непосредственно не отражают хода технологического процесса, как, например: показания манометра на аппарате при выдавливании из него реакционной массы в другой сосуд с помощью сжатого воздуха, или показания вакуумметра на сборнике (мернике) при засасывании жидкого продукта. Такие показатели регламентируются требованиями техники безопасности или удобством работ и должны фиксироваться в производственных инструкциях, однако в тех случаях, когда величина давления или вакуума имеет существенное значение для нормального ведения технологического процесса, точки замера показания манометра и вакуумметра должны быть включены в перечень контрольных точек (проведение химических реакций при заданном давлении, отгон фракций продукта при определенном вакууме и температуре, вакуум-сушке и т.п.).

Объектом контроля (графа 2) является оборудование, сырье, полупродукты, регенерированные отходы, технологические операции и их отдельные элементы, реакционные массы, отходы и т.д.

В графе 3 приводят наименование контролируемого параметра. Если контроль осуществляют в полном объеме утвержденной НД, то указывают лишь наименование и номер НД; в этом случае в графе 4 также делается ссылка на этот документ без изложения нормативов; если вещество подвергается контролю по отдельным показателям нормативного документа, в графе 3 наряду со ссылкой на нормативный документ, приводят наименование этих показателей, а в графе 4 - нормы с допустимыми отклонениями.

В графе 5 приводят метод контроля: визуально, согласно нормативной документации, по специальной методике. В последнем случае ее приводят в разделе "перечень производственных инструкций". Если контроль сырья, полупродуктов, реакционных масс, отходов и других веществ осуществляется при помощи химических, физико-химических или биологических анализов проб этих веществ, указывают "химический" (физико-химический, биологический) анализ пробы с указанием места отбора проб в графе 5. В данной графе приводят также наименования технических средств контроля в соответствии с разделом - "Аппаратурная схема производства и спецификация оборудования". Указывают порядок отбора пробы веществ: от каждой технологической операции или от нескольких периодических процессов, через какой промежуток времени - при непрерывных процессах.

В графе 6 приводят параметры (с указанием контрольных и предупредительных границ), существенно влияющие на качество получаемой продукции. Параметры указываются на основе приближенной математической модели, взаимосвязывающей показатели качества готовой продукции с показателями сырья и параметрами технологического процесса.

Описание схемы управления качеством продукции в процессе ее получения следует приводить в тексте.

В графе 7 приводят документы, в которых регистрируются результаты контроля: операционный лист, заполняемый оператором (аппаратчиком); диаграммы с записями контрольных регистрирующих приборов; рабочий журнал цеховой лаборатории (лаборатории ОТК) или другие первичные документы. Перечень таких документов должен быть приведен в регламенте.

2.1.9.2. Порядок проверки правильности осуществления контроля за ходом технологического процесса должен регламентироваться организационно-распорядительными документами, приведенными в разделе "Перечень производственных документов".

2.1.9.3. В случае применения в производстве вредных и пожаровзрывоопасных видов сырья и материалов или получения продукции с такими же свойствами, следует предусматривать систематический контроль воздуха на содержание в нем токсичных и пожаровзрывоопасных концентраций веществ.

Таблица 13

ПЕРЕЧЕНЬ

важнейших контрольных точек производства

──────────┬────────┬────────┬──────┬────────┬─────────────────┬────────

Наимено-  │Наимено-│Наимено-│Регла-│Методы и│ Режим работы по │Кто про-

вание     │вание   │вание   │менти-│средства│ статистическим  │изводит

стадий,   │объекта │контро- │рован-│контроля│     методам     │конт-

места     │контроля│лируе-  │ный   │        │   управления    │роль, и

измерения │        │мого    │нор-  │        │    качеством    │в каком

параметров│        │пара-   │матив │        │  продукции или  │докумен-

или отбора│        │метра   │(зна- │        │ автоматизирован-│те ре-

проб      │        │        │чение │        │   ным системам  │гистри-

│        │        │пара- │        │   управления    │руются

│        │        │метра)│        │ технологическим │резуль-

│        │        │      │        │процессом (АСУТП)│таты

──────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────┼────────

1    │    2   │    3   │   4  │    5   │        6        │   7

──────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴─────────────────┴────────

2.1.10. Техника безопасности, пожарная безопасность

и производственная санитария

2.1.10.1. В настоящем разделе приводятся данные об имеющихся производственных опасностях, реализация которых может привести к пожару, взрыву, токсическому отравлению, а также комплекс технических, технологических и организационных мероприятий, обеспечивающий минимальный уровень опасности производства и оптимальные санитарно-гигиенические условия труда работающих.

Основополагающими правилами и нормами для разработки безопасных технологических процессов являются:

- Общие правила взрывоопасности для взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ОПВ-88);

- Правила безопасности для производства, хранения и транспортировки хлора;

- Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов, другие действующие нормативные документы по промышленной безопасности. Перечень документов приведен в приложении 5.

2.1.10.2. Основные правила техники безопасности технологического процесса должны содержать:

2.1.10.2.1. Правила безопасности пуска и остановки производства в соответствии с разделом 10 ОПВ-88, п.п. 10.12, 10.13.

2.1.10.2.2. Правила аварийной остановки производства; возможные аварийные состояния производства, способы их предупреждения и устранения, в соответствии с разделом 2 ОПВ-88, п.п. 2.2, 2.3 излагаются по форме таблицы 14.

Таблица 14

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ

предотвращения и устранения аварийного

состояния производства

──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────

Вид аварийного    │  Предельно допустимые  │   Действия персонала

состояния производства│  значения параметров,  │  по предотвращению и

│  превышение (снижение) │ устранению аварийного

│ которых может привести │       состояния

│        к аварии        │

──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────

1           │            2           │           3

──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────

В таблицу включаются возможные аварийные состояния производства, такие как отключение электроэнергии, подачи сырья, топлива, газа, пара, воды, воздуха; отключение особо важных приборов контроля, регулирования и защиты; разгерметизация оборудования с выходом опасных веществ; другие неполадки, дальнейшее развитие которых может привести к авариям при эксплуатации производства (отделения, цеха).

2.1.10.2.3. Правила пуска оборудования в эксплуатацию после его остановок на ремонты (виды ремонтов, безопасная остановка и порядок подготовки оборудования к ремонту, порядок приемки оборудования из ремонта), в соответствии с разделом 10 ОПВ-88.

2.1.10.3. Характеристика производственных опасностей

2.1.10.3.1. Пожаровзрывоопасные и токсические свойства обращающихся веществ характеризуются в соответствии с требованиями государственных стандартов безопасности труда и представляются по форме таблиц 15, 16 (пожаровзрывоопасные свойства), таблицы 17 (токсические свойства).

При использовании справочных данных ссылка на издание при заполнении таблиц обязательна.

Таблица 15

ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА

сырья, полупродуктов, готового продукта

и отходов производства, газы и жидкости

─┬───────┬─────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────────────────

N│Наиме- │Аг-  │Плот-│Раст-│ Возможно │Удельная │      Температура,

│нование│ре-  │ность│вори-│ли воспла-│ теплота │     град. Цельсия

│вещест-│гат- │паров│мость│ менение  │сгорания,├───┬────┬────┬───────┬

│ва,    │ное  │(га- │  в  │или взрыв │ кДж/кг  │ки-│са- │вос-│вспышки│

│содер- │сос- │зов) │воде,│ вещества ├────┬────┤пе-│мо- │пла-│       │

│жание  │тоя- │при  │  %  │ при воз- │жид-│па- │ния│вос-│ме- │       │

│основ- │ние  │нор- │масс │ действии │кой │ра- │   │пла-│не- │       │

│ного   │при  │маль-│     │ на него  │фазы│га- │   │ме- │ния │       │

│вещест-│нор- │ных  │     ├────┬─────┤    │зо- │   │не- │    │       │

│ва, %  │маль-│усло-│     │воды│кис- │    │вой │   │ния │    │       │

│масс   │ных  │виях │     │(да,│лоро-│    │фазы│   │    │    │       │

│       │ус-  │     │     │нет)│да,  │    │    │   │    │    │       │

│       │ло-  │     │     │    │воз- │    │    │   │    │    │       │

│       │виях │     │     │    │духа │    │    │   │    │    │       │

│       │     │     │     │    │(да, │    │    │   │    │    │       │

│       │     │     │     │    │нет) │    │    │   │    │    │       │

─┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───────┼

1│   2   │  3  │  4  │  5  │  6 │  7  │  8 │  9 │ 10│ 11 │ 12 │   13  │

─┴───────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴───┴────┴────┴───────┴

───────┬──────┬─────┬─────────────────────┬─────┬───────────┬─────┬────

│Удель-│Мини-│       Пределы       │Мак- │ Скорость  │Мини-│При-

│ное   │маль-│   распространения   │си-  │нарастания │маль-│ме-

┬──────┤объем-│ная  │       пламени       │маль-│ давления  │ное  │ча-

│начала│ное   │энер-├──────────┬──────────┤ное  │при взрыве,│взры-│ние

│экзо- │элект-│гия  │концентра-│ темпера- │дав- │  кПа/с    │во-  │(**)

│терми-│ричес-│зажи-│ционные, %│  турные, │ление├─────┬─────┤опас-│

│ческо-│кое   │га-  │    об.   │   град.  │взры-│мак- │сред-│ное  │

│го    │сопро-│ния, ├────┬─────┤ Цельсия  │ва,  │си-  │няя  │со-  │

│раз-  │тивле-│мДж  │ниж-│верх-├────┬─────┤кПа  │маль-│     │дер- │

│ложе- │ние,  │     │ний │ний  │ниж-│верх-│     │ная  │     │жание│

│ния(*)│Ом/   │     │    │     │ний │ний  │     │     │     │кис- │

│      │куб.м │     │    │     │    │     │     │     │     │лоро-│

│      │      │     │    │     │    │     │     │     │     │да, %│

│      │      │     │    │     │    │     │     │     │     │об.  │

│      │      │     │    │     │    │     │     │     │     │     │

│      │      │     │    │     │    │     │     │     │     │     │

┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────

│  14  │  15  │  16 │ 17 │  18 │ 19 │  20 │  21 │  22 │  23 │  24 │ 25

┴──────┴──────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────

(*) В графе 14 приводятся значения температуры начала экзотермического разложения для продуктов и отходов, подвергаемых длительному тепловому воздействию.

(**) В графе 25 приводятся особо опасные характеристики продуктов (способность к самопроизвольной спонтанной полимеризации, саморазогреву и т.д.).

Таблица 16

ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА

сырья, полупродуктов, готового продукта и отходов

производства, твердые горючие продукты

─┬───────┬──────┬─────┬───────────┬──────┬────────────────────────────┬

N│Наиме- │Плот- │Раст-│Возможно ли│Удель-│ Температура, град. Цельсия │

│нование│ность,│вори-│воспламене-│ ная  ├─────┬─────┬────┬────┬──────┤

│вещест-│кг/   │мость│  ние или  │тепло-│плав-│само-│вос-│тле-│начала│

│ва,    │куб.м │в во-│ взрыв ве- │  та  │ления│вос- │пла-│ния │экзо- │

│содер- │      │де, %│щества при │сгора-│     │пла- │ме- │    │терми-│

│жание  │      │масс.│воздействии│ ния, │     │ме-  │не- │    │ческо-│

│основ- │      │     │  на него  │кДж/кг│     │не-  │ния │    │го    │

│ного   │      │     ├────┬──────┤      │     │ния  │    │    │разло-├

│вещест-│      │     │воды│кисло-│      │     │     │    │    │жения │

│ва, %  │      │     │(да,│рода  │      │     │     │    │    │(*)   │

│масс.  │      │     │нет)│возду-│      │     │     │    │    │      │

│       │      │     │    │ха    │      │     │     │    │    │      │

│       │      │     │    │(да,  │      │     │     │    │    │      │

│       │      │     │    │нет)  │      │     │     │    │    │      │

─┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼

1│   2   │   3  │  4  │  5 │   6  │   7  │  8  │  9  │ 10 │ 11 │  12  │

─┴───────┴──────┴─────┴────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────┴────┴──────┴

┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────

│ Нижний кон- │Удельное │  Мини-  │ Макси-│  Скорость │ Минималь-│При-

┤центрационный│объемное │ мальная │мальное│ нарастания│ ное взры-│ме-

│ предел рас- │электри- │ энергия │ давле-│  давления │ воопасное│чание

│пространения │ ческое  │ зажига- │  ние  │при взрыве,│содержание│(**)

│  пламени по │ сопро-  │ния, мДж │взрыва,│   кПа/с   │кислорода,│

│ Аэровзвеси, │тивление,│         │  кПа  ├─────┬─────┤  % об.   │

│     г/м     │Ом/куб.м │         │       │мак- │сред-│          │

├─────────────┤         │         │       │си-  │няя  │          │

│дисперсность,│         │         │       │маль-│     │          │

│     мкм     │         │         │       │ная  │     │          │

│             │         │         │       │     │     │          │

│             │         │         │       │     │     │          │

│             │         │         │       │     │     │          │

│             │         │         │       │     │     │          │

┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────

│     13      │    14   │    15   │   16  │  17 │  18 │    19    │  20

┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────┴─────┴──────────┴─────

(*) В графе 12 приводятся значения температуры начала экзотермического разложения для продуктов и отходов, подвергаемых длительному тепловому воздействию.

(**) В графе 20 приводятся особо опасные характеристики продуктов (способность к саморазогреванию, пирофорность и т.д.).

Таблица 17

ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

сырья, полупродуктов, готового продукта

и отходов производства

─┬────────┬────────┬───────────┬──────────┬─────┬───────────┬──────────

N│Наимено-│Агрегат-│  Характер │ПДК (ОБУВ)│Класс│Мероприятия│ Метод и

│ вание  │  ное   │воздействия│в воздухе │опас-│по оказанию│периодич-

│вещества│состоя- │на организм│ рабочей  │ности│  первой   │  ность

│        │  ние   │  по ГОСТ  │  зоны    │     │доврачебной│контроля в

│        │        │12.1.005-88│производ- │     │  помощи   │ воздухе

│        │        │           │ ственных │     │           │производс-

│        │        │           │помещений │     │           │ твенных

│        │        │           │          │     │           │помещений

─┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────┼──────────

1│    2   │    3   │     4     │     5    │  6  │     7     │     8

─┴────────┴────────┴───────────┴──────────┴─────┴───────────┴──────────

2.1.10.3.2. Классификация технологических блоков по взрывоопасности осуществляется в соответствии с требованиями разделов 1 (п.п. 1.2, 1.3, 1.4) и 2 (п.2.21.3), приложения 1 ОПВ-88 и приводятся по форме таблицы 18.

Таблица 18

КЛАССИФИКАЦИЯ

технологических блоков по взрывоопасности

──────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────┬─────────────

Наименование │ Наименование │  Относительный │Категория │    Время

стадии техно- │   и состав   │ энергетический │ взрыво-  │срабатывания

логического  │технологичес- │   потенциал    │опасности │  запорного

процесса   │  кого блока  │взрывоопасности │          │устройства на

│              │       Q        │          │границе блока

──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────

1       │       2      │        3       │    4     │      5

──────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────┴─────────────

Для технологических систем указываются категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения в соответствии с разделом 6 ОПВ-88, а также энергетическое обеспечение систем контроля, управления и противоаварийной защиты в соответствии с разделом 5 ОПВ-88.

2.1.10.3.3. Категорирование производственных помещений и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности, классификация взрывоопасных и пожароопасных зон в отношении применения электрооборудования осуществляется в соответствии с требованиями ОНТП 24-86 и ПУЭ и по форме таблицы 18А.

Таблица 18А

КАТЕГОРИИ

взрывоопасной и пожарной опасности помещений

и наружных установок, классификация

взрывоопасных и пожароопасных зон

──────┬─────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────

Наиме-│      Категория      │Средства │ Классификация взрывоопасных и

нова- │  взрывопожарной и   │пожароту-│ пожароопасных зон внутри и вне

ние   │ пожарной опасности  │шения (с │           помещений

поме- ├─────┬───────┬───────┤указанием├───────┬───────┬───────┬────────

щений,│кате-│избы-  │вещест-│  мест   │класс  │вещест-│катего-│вещест-

номер │гория│точное │во,    │установки│взры-  │во,    │рия и  │во,

по    │поме-│давле- │опреде-│устройств│воопас-│опреде-│группа │опреде-

плану │щений│ние    │ляющее │автомати-│ных и  │ляющее │взрыво-│лящее

│     │взрыва,│катего-│ ческого │пожаро-│класс  │опасных│катего-

│     │МПа    │рию    │пожароту-│опасных│зоны   │смесей │рию и

│     │       │помеще-│ шения)  │зон    │       │       │группу

│     │       │ния    │         │       │       │       │смесей

──────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────

1  │  2  │   3   │   4   │    5    │   6   │   7   │   8   │    9

──────┴─────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────

К регламенту прилагается поэтажный план производственного здания с обозначением расположения отдельных помещений. Для каждого помещения на плане указывается:

- его номер (римскими цифрами);

- категория взрывопожарной или пожарной опасности;

- класс взрывоопасных и пожарных зон;

- категория и группа взрывоопасных смесей.

2.1.10.3.4. Санитарная характеристика производственных процессов приводится в соответствии с СНиП 2.09.04.87, представляется по форме таблицы 19.

Таблица 19

САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

производственных процессов

────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────

Наименование  │Санитарная характеристика │ Группа производственного

производственных│производственных процессов│ процесса для определения

процессов   │                          │состава специальных бытовых

и помещений  │                          │   помещений и устройств

────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────

1        │            2             │              3

────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────

Установление групп производственных процессов осуществляется по согласованию с органами Государственного санитарного надзора.

2.1.10.4. Основные меры предотвращения аварий и противоаварийная защита.

2.1.10.4.1. Условия технической безопасности при приемке, складировании, хранении и перемещении горючих и токсических веществ разрабатываются в соответствии с требованиями разделов 3 (п. 3.1, 3.7), 4 и 5 ОПВ-88 и приводятся по форме таблицы 20.

Таблица 20

УСЛОВИЯ

технической безопасности при приемке, складировании,

хранении и перемещении горючих и токсических веществ

───────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────

Наименование  │Характеристика│ Средства │   Порядок    │    Методы

вещества    │  опасности   │контроля, │  выполнения  │обезвреживания

│  веществ и   │управления│ операций по  │при разлитиях

│  условий его │и противо-│ заполнению и │  и авариях

│  хранения и  │аварийной │ опорожнению  │

│ перемещения  │  защиты  │ резервуаров, │

│              │          │  хранению и  │

│              │          │ перемещению  │

│              │          │   веществ    │

───────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────

1       │       2      │     3    │       4      │       5

───────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────

В соответствии с разделом 2 (п.п. 2.2, 2.3) ОПВ-88, в графе 2 приводятся предельно допустимые значения параметров, определяющих опасность при перемещении и хранении потенциально опасных веществ (давление, скорость перемещения, предельно допустимые максимальный и минимальный уровни, температура, способы снятия вакуума и др.).

В графе 2 указываются также несовместимые при совместном хранении вещества. Несовместимыми являются вещества и материалы, которые при совместном хранении могут явиться причиной пожара или взрыва, способны интенсифицировать процесс горения, осложняют проведение операций по тушению пожара, требуют для тушения различных огнетушащих средств, способствуют усилению опасных факторов пожара, ухудшают экологическую обстановку при пожаре.

2.1.10.4.2. Основные меры предотвращения взрывов, пожаров, выбросов при ведении технологических процессов, противоаварийная защита разрабатываются в соответствии с требованиями разделов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ОПВ-88 и представляют по форме табл. 21.

Таблица 21

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ

предотвращения взрывов, пожаров, выбросов при ведении

технологических процессов, противоаварийная защита

────────────┬──────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────

Наименование│ Характер │ Предельно  │    Основные     │  Применяемая

стадии,   │опасности │ допустимые │технологические, │    система

операции,  │          │  значения  │  технические и  │противоаварийной

номер    │          │ параметров │ организационные │ защиты. Время

технологи- │          │процесса(*) │ меры предотвра- │  срабатывания

ческого   │          │            │ щения аварийных │  системы ПАЗ

блока    │          │            │    ситуаций     │

────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────

1      │     2    │      3     │        4        │        5

────────────┴──────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────

(*) Для экзотермических процессов с тепловым эффектом, превышающими 20 ккал/моль, следует указывать значения нижнего и верхнего температурных пределов, обеспечивающих безопасность ведения процесса.

В таблицу 21 включаются:

- технологические блоки, на которых процессы ведутся при критических значениях параметров (в области взрываемости);

- технологические блоки, на которых возможно возникновение пожара, взрыва или выброс горючих веществ в атмосферу при отклонении одного или нескольких взаимосвязанных параметров от регламентированных рабочих значений (по составу материальных сред, давлению, температуре, скорости движения, времени пребывания в зоне с заданным режимом, соотношению смешиваемых компонентов, разделению смеси и т.п.);

- технологические блоки, на которых при отклонениях от регламентированных условий ведения процессов возможен выброс токсичных веществ в атмосферу помещения (с превышением ПДК).

В графе 4 таблицы должны быть приведены основные профилактические мероприятия по предупреждению аварий при выходе на заданный режим, ведении технологического процесса, при удалении продукта из оборудования и технологической системы.

В графе 5 приводится:

- данные о применяемых средствах противоаварийной защиты, в т.ч. блокировки, средства сигнализации, устройства аварийной остановки оборудования, предохранительные, сбросные, отсекающие клапаны с указанием оборудования, которые они отсекают, переключают, других видов действия, а также устройства подавления взрыва, тушения пожара, ограничения зон развития аварии.

При обращении веществ - диэлектриков (удельное объемное электрическое сопротивление выше 10(6) Ом.м), аэровзвесь которых чувствительна к искровым разрядам статического электричества (минимальная энергия зажигания ниже 100 мДж), в табл. 21 указываются технические меры для снижения опасностей статической электризации.

При необходимости продувки оборудования инертным газом перед загрузкой горючих жидкостей или газов в раздел вводится табл. 22, в которой приводится необходимые данные в соответствии с п.п. 2.6, 2.7, 2.8 раздела 2 ОПВ-88.

Таблица 22

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, продуваемого инертным газом

перед заполнением ЛВЖ, ГЖ или ГГ

──────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬─────────────

Наименование и номер │Давление инертного │  Минимально  │ Максимально

технологического блока│газа на линии перед│ необходимое  │ допустимая

│   аппаратом, МПа  │    время     │концентрация

│                   │продувки, сек.│ кислорода в

│                   │              │  отходящих

│                   │              │газах, % (об)

──────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────

1           │         2         │       3      │      4

──────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴─────────────

Способ и режим продувки оборудования инертным газом разрабатываются проектной организацией с учетом особенностей технологического процесса.

Контроль за эффективностью продувки осуществляется и регистрируется по содержанию кислорода в отходящих газах автоматически.

Концентрация кислорода в отходящих газах должна быть ниже минимальной, при которой возможно образование взрывоопасной смеси с данным горючим веществом, заполняющим аппарат после продувки.

2.1.10.4.3. Пожарная безопасность

В соответствии с требованиями строительных норм и правил, норм технологического проектирования, государственных стандартов излагаются основные требования пожарной безопасности производства, указывается расположение средств пожарной сигнализации, прогнозируются возможные пути распространения пламени, пути эвакуации персонала из опасной зоны в случае возникновения пожара.

2.1.10.5. Методы и средства защиты работающих от производственных опасностей.

В соответствии с требованиями раздела 5 (п.5.4) ОПВ-88, излагаются методы и средства организации контроля за содержанием взрывоопасных и токсичных веществ в воздухе рабочей зоны. При использовании в производстве веществ с остронаправленным механизмом действия приводятся данные о площади возможного заражения при аварийной разгерметизации блоков, а также о продолжительности поражающего действия.

Указывается периодичность и методы контроля за образованием в процессе эксплуатации производства побочных взрывоопасных продуктов, согласно п.3.6.5 раздела ОПВ-88.

В соответствии с п.2.20 раздела 2 ОПВ-88, приводятся периодичность и порядок выполнения работ по уборке взрывоопасной пыли в производственных помещениях и вентиляционных системах.

Приводится перечень газоопасных работ с отметкой о необходимости оформления наряда-допуска: для работ, проводимых без оформления наряда-допуска - с обязательной регистрацией в журнале по форме "Типовой инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ".

Средства индивидуальной защиты работающих и приводятся по форме таблицы 23.

Таблица 23

СРЕДСТВА

индивидуальной защиты работающих

──────────┬──────────┬────────┬────────┬─────┬─────────┬─────────┬────

Наименова-│Профессии │Средства│Наимено-│Срок │Рекомен- │Периодич-│При-

ние стадий│работающих│индиви- │ вание  │носки│дации по │  ность  │ме-

технологи-│на стадии │дуальной│и номер │     │способам │ стирки, │ча-

ческого  │          │ защиты │  НТД   │     │дегазации│химчистки│ние

процесса │          │работа- │        │     │и стирки │защитных │

│          │  ющих  │        │     │         │ средств │

──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────────┼────

1     │     2    │    3   │    4   │  5  │    6    │    7    │  8

──────────┴──────────┴────────┴────────┴─────┴─────────┴─────────┴────

Защита персонала от травмирования излагается в соответствии с требованиями раздела 9 ОПВ-88.

Для технологических блоков I и II категории взрывоопасности дополнительные мероприятия согласно п.9.5 ОПВ-88 разрабатываются проектной организацией при превышении вероятности возникновения взрыва, указанной в п.1.1 ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие требования".

2.1.10.6. Перечень обязательных инструкций по безопасности ведения технологического процесса.

2.1.11. Охрана окружающей среды

2.1.11.1. В разделе приводится перечень всех выбросов в окружающую среду: пылегазообразных, жидких, твердых. Дается их наименование, источник сброса (аппарат, стадия), характеристика, включающая количество выбросов с допустимыми отклонениями, продолжительность, химический состав и физические показатели.

В разделе необходимо отражать меры, обеспечивающие надежность охраны водных ресурсов и воздушного бассейна в случае аварийных ситуаций и остановок производства на ремонт. Указывается наличие аварийных и дренажных емкостей, поддонов, факелов, свечей, адсорбентов и т.п., предусмотренных для предотвращения залповых выбросов в окружающую среду для данного производства.

Данные по выбросам в атмосферу, сточным водам и твердым отходам систематизируются и приводятся в виде табл. 24, 25, 26.

2.1.11.2. В таблице 24 включаются все постоянные технологические, вентиляционные и неорганизованные выбросы в атмосферу через трубы, аэрационные фонари, вентиляционные шахты.

2.1.11.3. В таблице 24 включаются все технологические стоки, стоки от промывки оборудования и смывки полов направляемые в общезаводскую или городскую канализации.

Характеристика стока приводится по следующим показателям: pH, ХПК бихр., ВПК полн., сухой остаток, прокаленный остаток, хлориды, сульфаты, специфические ингредиенты.

2.1.11.4. В таблицу 26 включаются твердые и жидкие неутилизируемые отходы, направляемые на термическое обезвреживание или спецзахоронения, а также на свалку, осадко-шлаконакопители.

В графе "Физические показатели" следует приводить и другие дополнительные данные по характеристике отходов.

В графе "Примечание" следует приводить условия захоронения токсичных отходов.

2.1.11.5. Нормой сброса для вновь пускаемых производств является проектное количество выбросов при их проектном составе.

Для действующих производств норма устанавливается на основании достигнутых показателей работы производства в последний год перед составлением регламента с учетом нормативных требований.

Контроль состава и количество промышленных стоков, пылеобразных выбросов и отходов производства следует предусматривать для всех процессов.

Таблица 24

ВЫБРОСЫ

в атмосферу

─────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┬

Номер  │Наименование │Характеристика источника выброса│Периодичность│

источника│   и номер   │и параметры газовоздушной смеси │   выброса,  │

выброса │оборудования,├───────┬─────┬─────┬──────┬─────│   ч(сут)    │

(по ПДВ) │подключенного│коли-  │вы-  │диа- │объем,│тем- │             │

│ к источнику │чество │сота,│метр,│куб.м │пера-│             │

│   выброса   │подклю-│м    │м    │      │тура,│             │

│             │ченного│     │     │      │град.│             │

│             │к ис-  │     │     │      │Цель-│             │

│             │точнику│     │     │      │сия  │             │

│             │обору- │     │     │      │     │             │

│             │дования│     │     │      │     │             │

─────────┼─────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────────┼

1    │      2      │   3   │  4  │  5  │   6  │  7  │      8      │

─────────┴─────────────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────────────┴

┬────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────

│Наименование│  Количество выброса │ Нормативные требования к выбросу

│   выброса  │на 1 кг продукции, кг├────────────┬─────────┬────────────

│            ├────────┬────────────┤наименование│величина │фактическая

│            │  полу- │   готовой  │показателей │норматива│  величина

│            │продукта│  продукции │ допустимых │и единица│   выброса

│            │        │            │  выбросов  │измерения│

│            │        │            │ (ПДВ, ВСД, │         │

│            │        │            │    ПДК)    │         │

│            │        │            │            │         │

│            │        │            │            │         │

│            │        │            │            │         │

┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────

│     9      │   10   │     11     │     12     │   13    │     14

┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────

Таблица 25

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

────────┬────────┬─────────────────┬──────┬─────────────────────┬──────

Наимено-│Наимено-│   Количество    │Перио-│Характеристика стоков│ Куда

вание  │ вание  │  стоков, куб.м  │ дич- ├───────────┬─────────┤ нап-

стоков │и номер ├─────┬─────┬─────┤ность │  физико-  │  допус- │равля-

│оборудо-│на 1 │на 1 │  в  │сбро- │химическая │  тимое  │ ется

│ вания, │кг   │кг   │сутки│ са,  │характерис-│  коли-  │ сток

│где об- │полу-│гото-│     │ч(сут)│   тика,   │ чество  │

│разуется│про- │вой  │     │      │  состав   │сбрасыва-│

│  сток  │дукта│про- │     │      │ стоков и  │  емых   │

│        │     │дук- │     │      │(или) наи- │ вредных │

│        │     │ции  │     │      │ менование │веществ, │

│        │     │     │     │      │  других   │кг/сутки │

│        │     │     │     │      │показателей│         │

────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼──────

1    │    2   │  3  │  4  │  5  │   6  │     7     │    8    │   9

────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────────┴─────────┴──────

Таблица 26

ТВЕРДЫЕ И ЖИДКИЕ ОТХОДЫ

─────┬────────┬───────┬──────┬─────────────────┬──────┬────────────────

Наи- │Наимено-│Способ │ Куда │    Количество   │Перио-│ Характеристика

мено-│вание и │склади-│выво- │   отходов, кг   │ дич- │     отходов

вание│ номер  │рования│зится ├─────┬─────┬─────┤ность ├──────┬─────────

отхо-│оборудо-│       │  и   │на 1 │на 1 │  в  │обра- │хими- │  физи-

дов  │ вания, │       │каким │кг   │кг   │сутки│зова- │ческий│ ческие

│где об- │       │транс-│полу-│гото-│     │ ния  │состав│ показа-

│разуется│       │портом│про- │вой  │     │      │      │  тели,

│ отход  │       │      │дукта│про- │     │      │      │  плот-

│        │       │      │     │дук- │     │      │      │ ность,

│        │       │      │     │ции  │     │      │      │г/куб.м,

│        │       │      │     │     │     │      │      │  влаж-

│        │       │      │     │     │     │      │      │ность, %

─────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────────

1  │    2   │   3   │   4  │  5  │  6  │  7  │   8  │   9  │   10

─────┴────────┴───────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────────

2.1.12. Перечень производственных инструкций и стандартных рабочих

методик

2.1.12.1. Если какие-либо вспомогательные работы (например, приготовление дезинфицирующих растворов) касаются производства нескольких лекарственных средств, то на них следует составлять отдельный технологический документ (стандартную рабочую методику или производственную инструкцию) со ссылкой на эту продукцию и документацию в технологических регламентах производства конкретных лекарственных средств.

2.1.12.2. Производственные инструкции разрабатываются, пересматриваются и утверждаются в порядке, установленном на предприятии-производителе.

2.1.12.3. На предприятии необходимо иметь следующие производственные инструкции:

а) технологические инструкции по всем рабочим местам в соответствии со штатным расписанием, включая рабочие места сквозных профессий;

б) инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;

в) пусковые инструкции, которые разрабатываются при пуске новых производств и постановке на производство новых лекарственных средств;

г) план локализации аварийных ситуаций и план ликвидации аварий для токсических, взрыво- и пожароопасных объектов;

д) инструкции по подготовке оборудования к ремонту и приему оборудования из ремонта;

е) инструкции по эксплуатации оборудования, средств измерений и средств автоматизации;

ж) поэтажный план производственного здания;

з) инструкции по предупреждению микробной контаминации сырья, полупродуктов, материалов, промежуточной и готовой продукции при хранении и производстве;

и) инструкции по контролю окружающей среды;

к) инструкции по отбору проб.

При необходимости, на предприятии-производителе могут быть разработаны дополнительные производственные инструкции.

2.1.12.4. Технологические инструкции разрабатываются на каждое рабочее место (отдельную установку, участок производства). Перечень таких рабочих мест и, соответственно, технологических инструкций включается в регламент производства. Технологические инструкции составляются на основании технологического регламента и не должны ему противоречить. Изменения, вносимые в установленном порядке в технологический регламент, должны вноситься и в соответствующие технологические инструкции.

Технологические инструкции по обработке должны содержать:

а) общие положения, включающие наименование инструкции, наименование продукции, ссылку на технологический регламент и др.;

б) описание рабочего места, сведения о месте проведения технологического процесса и основном оборудовании;

в) методики проведения работ (например, очистки, монтажа, калибровки, стерилизации и др.) или ссылку на методики, в соответствии с которыми следует подготавливать основное оборудование;

г) подробное (по операциям и/или стадиям) изложение работ, связанных с ведением технологического процесса, включая взвешивание и отмеривание исходного сырья и полупродуктов, их предварительную обработку, порядок загрузки, время ведения процесса, температурные режимы и др.;

д) указания по осуществлению контроля в процессе производства, включающие сведения об оптимальных, предельно допустимых и критических значениях параметров;

е) при необходимости, требования к хранению промежуточной продукции (в т.ч. нерасфасованной продукции), включающие описание идентифицированной тары для хранения и ее маркировки, а также специальные условия хранения (если требуются);

ж) любые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать для обеспечения качества продукции и предупреждения несоответствия.

Для каждого вида готовой продукции, каждого размера и каждого типа упаковки должны иметься технологические инструкции по упаковке, утвержденные в установленном порядке.

Технологические инструкции по упаковке должны содержать следующие сведения (или ссылки на них):

а) название готовой продукции;

б) описание лекарственной формы и, при необходимости, сведения о фармакологических и токсикологических свойствах и способе применения;

в) количество препарата в упаковке, выраженное в числе единиц, массе или объеме;

г) полный перечень всех требуемых для одной серии упаковочных материалов с указанием типа, размера и количества, а также категории и номера их нормативной документации и градации (например, сорта);

д) при необходимости, образец или копию соответствующего упаковочного материала с маркировкой, а также образец, позволяющий увидеть, где должно быть нанесено обозначение серии и срока годности препарата;

е) особые меры предосторожности, включающие тщательную проверку зоны упаковки и оборудования, которые должны гарантировать, что перед началом процесса упаковки помещение и оборудование освобождены от упаковочных материалов, предназначенных для других лекарственных средств;

ж) описание процесса упаковки, включая наиболее значимые вспомогательные работы и используемое оборудование.

Производственные инструкции разрабатываются и пересматриваются предприятием (организацией) в течение установленного приказом технического руководителя срока ввода в действие утвержденного регламента, который не должен превышать 6 месяцев. Изменения, вносимые в технологические регламенты, должны также вноситься в производственные инструкции.

2.1.13. Технико-экономические нормативы

2.1.13.1. В настоящем разделе должны быть приведены нормативы, характеризующие технический уровень и эффективность производства, гарантируемые регламентом, в том числе:

- коэффициенты полезного использования сырья и материалов (оптимальные выходы целевых продуктов);

- ежегодные нормы расхода технологических энергозатрат (пара, воды, электроэнергии, сжатого воздуха, инертного газа и др.);

- технические показатели, определяющие мощность производства и эффективность использования основных фондов;

- трудозатраты на единицу конечного продукта;

- уровень механизации и автоматизации основных и вспомогательных работ.

2.1.13.2. Коэффициенты полезного использования сырья и материалов постадийно в виде таблицы 27.

Таблица 27

КОЭФФИЦИЕНТЫ

полезного использования сырья и материалов

──────┬─────────────────┬────────────┬─────────┬────────┬────┬────┬────

Стадия│  Наименование   │Наименование│Загружено│Получено│ Кт │ Кр │Кисп

│сырья, материалов│ получаемого│         │        │    │    │

│                 │  продукта  │         │        │    │    │

──────┼─────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────┼────┼────

1  │         2       │       3    │    4    │    5   │  6 │  7 │ 8

──────┴─────────────────┴────────────┴─────────┴────────┴────┴────┴────

Теоретический расходный коэффициент (Кт) для производств с применением химических превращений получается путем теоретического расчета по формуле:

Мол. масса исх. вещества

Кт = -----------------------------------------------

Мол. масса готового или промежуточного вещества

Для производств, не имеющих химических превращений, (Кт) берется из утвержденной рецептуры.

Расчет регламентного расходного коэффициента (Кр) производится по фактическим данным необходимого статистического набора экспериментов, с учетом используемого оборудования, неизбежных производственных отходов и потерь при строгом соблюдении проведения технологического процесса по следующей формуле:

Количество загружаемого вещества

Кр = --------------------------------

Количество получаемого вещества

Если регламентом предусмотрен возврат сырья и продуктов, выделенных из маточников, регенерация, Кр рассчитывается следующим образом:

(Кол. загр. вещ.) - (Кол. возвращенного исх. вещ. в процесс)

Кр = ------------------------------------------------------------

(Кол. получ. вещ.) + (Кол. регенерированного получ. вещ.)

Возврат вещества из процесса и из регенерации учитывают только в том случае, когда это вещество получается удовлетворительного качества по НД и регламентом предусмотрено его использование в технологическом процессе.

Коэффициент полезного использования (Кисп) сырья и материалов рассчитывают по формуле:

Кт

Кисп = -- х 100

Кр

Фактический коэффициент (Кф) полезного использования сырья и материалов производства фиксируется в рабочем журнале.

2.1.13.3. Ежегодные нормы расхода основных видов сырья и материалов производятся в виде таблицы 28.

Таблица 28

НОРМА

расхода сырья и материалов на конечный продукт

────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────

Наименование│                      Нормы расхода

сырья и   ├──────────────────────────────┬───────────────────────────

материалов,│         регламентные         │     плановые по годам

N НД    ├──────────┬───────────────────┼────────┬────────┬─────────

│по проекту│научно-обоснованные│        │        │

────────────┼──────────┼───────────────────┼────────┼────────┼─────────

1     │     2    │         3         │    4   │    5   │    6

────────────┴──────────┴───────────────────┴────────┴────────┴─────────

Научно-обоснованные нормы вносятся в регламент в тех случаях, когда проектные нормы отсутствуют или устарели в связи с реконструкцией цехов, модернизацией оборудования, совершенствованием технологического процесса, изменением сырьевой базы, или не могут быть достигнуты в результате просчетов и ошибок, допущенных в проектах. Научно-обоснованные нормы расхода рассчитывают с учетом составных элементов: теоретического (полезного) расхода, минимальных технологических отходов и потерь, установленных в соответствии с принятой технологией, технического оснащения и организации производства.

Плановые нормы, пересмотренные и утвержденные в установленном порядке, вносятся в регламент в течение месяца после их утверждения службой нормирования.

После таблицы оставляется свободное место для подписи лица, ответственного за внесение норм расхода в регламент.

Ежегодные плановые нормы расхода, утвержденные в установленном порядке и внесенные в таблицу, не рассматриваются как изменение к регламенту.

В регламенте допускается приводить нормы расхода на взаимозаменяемое сырье.

Нормы расхода сырья и материалов приводятся по всем резервным рецептурам, предусмотренным регламентом.

Утвержденные нормы не должны отличаться от регламентных более чем на +5%. Если нормы имеют большее отличие, в регламент должны быть внесены соответствующие изменения.

Для удобства ведения контроля за рациональным использованием сырья и материалов по участкам, операциям (стадиям) целесообразно в регламенте приводить наряду с расходными нормами на конечный продукт, расходные нормы сырья и материалов на промежуточные продукты, пооперационные (постадийные) нормы.

Фактический расход основного вида сырья и материалов должен фиксироваться в рабочих журналах.

2.1.13.4. Ежегодные нормы расхода пара, воды, сжатого воздуха, инертного газа, электроэнергии и других видов энергетических затрат приводят в виде таблицы 29.

Таблица 29

НОРМЫ

расхода пара, воды, сжатого воздуха, инертного газа,

электроэнергии и других видов энергетических затрат

────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────

Наименование│   Краткая    │               Нормы расхода

энергозатрат│характеристика├────────────────────────┬──────────────────

│   качества   │регламентные (проектные)│плановые по годам

│              │                        ├─────┬─────┬──────

│              │                        │     │     │

────────────┼──────────────┼────────────────────────┼─────┼─────┼──────

1     │       2      │            3           │  4  │  5  │  6

────────────┴──────────────┴────────────────────────┴─────┴─────┴──────

В графе 2 приводят краткую характеристику вида энергетических затрат, как например: для пара - давление (до 1 Мпа); для воды - артезианская (с температурой 8-10 град. Цельсия) и т.д.

Если в производстве используют энергозатраты (например, пар) с разными параметрами, запись производят разными строчками. Регламентную норму (графа 3) рассчитывают на конечный продукт на основании фактических данных по замерам в период освоения.

2.1.13.5. Технические показатели, определяющие мощность производства, эффективность использования основных фондов приводят в таблице 30.

В графах 3 и 4 приводят нормируемое и регламентируемое время проведения операции.

В графе 5 указывают нормируемое и регламентируемое время по всем операциям (элементам операции), приведенные в данном аппарате (продолжительность цикла в часах), по каждой стадии и суммарно по технологическому процессу (заполняют только для периодических процессов, имеющих цикличность). В цикл включают все процессы, начиная с осмотра оборудования перед загрузкой и кончая подготовкой его к работе в следующем цикле. Общая продолжительность процесса (цикла) принимается на основе устойчиво достигнутых оптимальных показателей.

Наряду с выработкой продукции с единицы оборудования могут быть приведены также отдельные показатели, характеризующие технический уровень и мощность производства. Например: для таблеточных машин - число таблеток, производимое машиной в единицу времени и т.п.

2.1.13.6. Показатели трудовых затрат в человеко-часах (человеко-днях) приводят в целом по производству конечного продукта данного регламента с подразделением на основные и вспомогательные работы в соответствии с проектными данными и на основе достигнутых прогрессивных показателей (с учетом передовых форм научной организации труда).

Таблица 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

определяющие мощность производства и эффективность

использования основных фондов

─────┬─────────┬───────────────┬───────┬───────────────────────────────

Наи- │N по     │     Время     │Выра-  │   Показатели, определяющие

мено-│аппара-  │   (ч., мин.)  │ботка  │     технический уровень и

вание│турной   ├────┬────┬─────┤продук-│     мощность производства

ста- │схеме,   │нор-│рег-│про- │ции с  ├─────┬───────────┬──────┬──────

дии и│наимено- │ми- │ла- │дол- │единицы│наи- │ величина  │коли- │мощ-

полу-│вание    │руе-│мен-│жи-  │обору- │мено-├─────┬─────┤чество│ность

чае- │оборудо- │мое │ти- │тель-│дования│вание│сред-│прог-│рабо- │(выра-

мого │вания и  │    │ро- │ность│за один│пока-│няя  │рес- │чих   │ботка)

про- │операции │    │ван-│цикла│цикл   │зате-│     │сив- │дней в│в ме-

дукта│(элемента│    │ное │     │работы │ля   │     │ная  │месяц │сяц (в

│операции)│    │    │     │       │     │     │     │      │год)

─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────

1  │    2    │  3 │  4 │  5  │   6   │  7  │  8  │  9  │  10  │  11

─────┴─────────┴────┴────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────

Трудозатраты на единицу конечного продукта:

Р х t

Т = ----- чел.час/кг, где:

П

t - время отработки одним рабочим при выработке количества продук-

ции - П;

П - выработка продукции;

Р - количество основных рабочих.

2.1.13.7. Уровень механизации и автоматизации основных и вспомогательных работ, относящихся к производству, на которое разработан регламент, рекомендуется определять по следующим показателям, которые приводят в виде таблицы 31.

Таблица 31

КОЭФФИЦИЕНТЫ

уровня механизации и автоматизации основных

и вспомогательных работ

────────────┬───────────┬──────────┬───────────────────────────────────

Наименование│Количество │Количество│Уровень механизации (автоматизации)

операции и │ед. оборуд.│  рабочих ├───────────┬───────────┬───────────

оборудования│           │   дней   │    Кп     │   Краб    │    Кт

────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────

1     │     2     │     3    │     4     │     5     │     6

────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────

Коэффициенты механизации (автоматизации) производства Кп определяется отношением объема продукции, выработанной с помощью машин или, соответственно, автоматов (Пм), к общему объему продукции в натуральном или стоимостном выражении (Пм+Пр):

Пм

Кп = -------, где:

Пм + Пр

Пр - объем продукции, произведенной без помощи механизмов (ручным

способом), в соответствующих единицах измерения.

Коэффициент механизации (автоматизации) работ Краб определяется отношением трудоемкости механизированных и автоматизированных работ (Тм) к общей трудоемкости продукции (Тм+Тр):

Тм

Краб = -------, где:

Тм + Тр

Тм - трудоемкость механических и автоматических работ;

Тр - трудоемкость работ (операций), выполняемых вручную, чел. - ч.

Этот показатель может быть определен применительно к трудоемкости одной операции изделия или всей продукции.

Коэффициент механизации (автоматизации) труда Кт определяется отношением количества рабочих, занятых на механизированных (автоматизированных) работах (Рм), к общей численности рабочих (Рм+Рр):

Рм

Кт = -------, где:

Рм + Рр

Рм - количество рабочих, выполняющих работу на автоматах, автома-

тизированных агрегатах, установках и аппаратах, а также меха-

низированным способом - при помощи машин, станков, механиз-

мов, чел.;

Рр - количество рабочих, выполняющих ручные операции "при машинах

и механизмах" и "не при машинах и механизмах", чел.

Для более глубокого анализа коэффициент механизации (автоматизации) труда может быть рассчитан по формуле:

Рм + E РiКi

Кт = --------------, где:

Рм + E Рi + Рр

E Рi - общая численность групп рабочих смешанного труда, чел.;

Кi - коэффициент механизации (автоматизации) по отдельным груп-

пам рабочих смешанного труда.

В перечень вспомогательных работ включают доставку сырья и материалов с центральных складов предприятий в цех, включая погрузку и выгрузку этого сырья (материалов), внутрицеховое транспортирование, ремонтные и другие работы, не связанные с осуществлением технологических работ. Такие работы, как загрузка сырья и материалов в оборудование, выгрузка реакционных масс из оборудования, производство анализов в цеховой лаборатории, передача (транспорт) веществ из одного вида оборудования в другой по ходу технологического процесса и т.п. включая отгрузку готовой продукции, считаются основными работами в производстве.

2.1.14. Информационные материалы

2.1.14.1. Настоящий раздел должен содержать справочный материал, характеризующий обоснованность показателей регламента, и информационные данные, необходимые организациям, использующим регламент как основной технологический документ, в том числе при составлении задания на проектирование и при определении технического уровня производства и выпускаемой продукции.

В настоящем разделе должны быть приведены:

- сведения о разработчиках продукции, лабораторного, опытно-промышленного, пускового и промышленного регламентов ее производства с указанием времени разработки;

- наименование производства, год ввода в эксплуатацию, мощность, подвергалась ли производство реконструкции или расширению;

- физико-химические свойства активного вещества, позволяющие оценить степень чистоты выпускаемого конечного продукта производства;

- наименование используемого продуцента и его полная характеристика;

- фармакологические свойства лекарственного средства (его лекарственной формы), позволяющие сопоставить этот препарат с другими препаратами аналогичного действия и оценить его специфичность и направление использования в медицинской практике - преимущества и особенности;

- сведения о показателях качества зарубежных аналогов (Англия, США, Япония, Франция и др.) подобных продукции, вырабатываемой по данному регламенту, обладающих сходством по функциональному назначению и условиям применения;

- сведения о таре и упаковочных материалах, позволяющие оценить показатели качества упаковки, в т.ч. ее потребительские свойства, и сопоставить их с лучшими отечественными и зарубежными видами упаковки для данной лекарственной формы;

- сведения об известных методах получения (производства продукции) с изложением химических схем и материалов, характеризующих технико-экономические показатели метода, а также обоснование целесообразности химической схемы (метода) производства, принятой в регламенте;

- физико-химические свойства применяемых и образующихся в производстве веществ, а также происходящих химических превращениях, в объеме необходимом для проектно-расчетных работ, в т.ч. данные для тепловых расчетов (тепловой эффект реакций, удельная теплоемкость реакционных масс и новых веществ, коэффициенты теплопередачи) имеющиеся сведения о кинетике процессов, упругость паров жидкости при разных условиях и т.п.;

- сведения о патентной чистоте продукции и принятого метода (процесса) его получения с перечислением охраняющих патентов;

- перечень литературы и отчетов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, на которых делаются ссылки в тексте регламента, а для рукописей с указанием места их хранения.

2.2. Лабораторный регламент

2.2.1. Лабораторный регламент должен содержать, как правило, те же разделы, что и промышленный регламент и устанавливать оптимальные методы изготовления продукции (оптимальную химическую схему), условия, обеспечивающие воспроизводимость технологических процессов в лабораторных условиях со стабильными выходами, правила техники безопасности. Взамен раздела "Технико-экономические нормативы" регламент должен включать таблицу экспериментальных данных, подтверждающих технико-экономические показатели, и прилагаться технические отчеты.

2.3. Опытно-промышленный регламент

2.3.1. Опытно-промышленный регламент должен содержать, как правило, те же разделы, что и промышленный регламент. Содержание раздела формируется на базе лабораторного регламента и материалов научных исследований и экспериментальных работ. Допускается взамен раздела "Технико-экономические показатели" включать таблицу экспериментальных данных, подтверждающих технико-экономические показатели.

2.3.2. Главной задачей на этом этапе является разработка оптимального технологического процесса производства продукции, отработка всех технико-экономических данных, необходимых для проектирования производства продукции на заданную мощность.

В отчетах о проведении эксперимента должно быть освещено определение оптимальных параметров процесса с использованием (при необходимости) математических методов планирования эксперимента и допустимые отклонения от параметров.

2.3.3. В конце каждого раздела должны быть предусмотрены рекомендации для создания проекта промышленного регламента производства.

2.4. Пусковой регламент

2.4.1. Пусковой регламент разрабатывается предприятием, на котором создается новое промышленное производство продукции, на основе опытно-промышленного регламента и проектной документации на это производство.

2.4.2. Пусковой регламент должен быть составлен в полном объеме требований, предъявляемых к промышленному регламенту.

По мере освоения производства в пусковой регламент должны вноситься изменения и дополнения. Освоение производства считается законченным, когда достигнуто стабильное выполнение требований нормативной документации на продукцию, а также достигнуты проектные данные как по мощности, так и по основным технико-экономическим показателям производства, после чего взамен пускового регламента оформляют промышленный регламент производства.

2.4.3. Типовой регламент разрабатывается как руководящий документ (стандарт) по составлению технологических регламентов на однородные группы продукции по технологическим признакам (инъекционные растворы в ампулах, таблетки, капсулы, свечи и т.п.).

Типовые регламенты, как правило, разрабатываются базовыми организациями по стандартизации по планам отраслевой стандартизации.

3. Оформление регламента

3.1. Регламент печатают с одной стороны листа через 1,5 интервала или на компьютере через одинарный интервал с учетом удобства последующего размножения (формат А4 по ГОСТ 2.301-68). Схемы оформляют на листах (формат А4-А1 по ГОСТ 2.301-68). Листы нумеруют порядковым номером и брошюруют в твердом переплете. Все листы регламента прошнуровывают. Шнуровку в конце регламента скрепляют сургучной (мастичной) печатью организации разработчика регламента.

3.2. Текст регламента должен быть предельно ясным и лаконичным. Следует избегать длинных, расплывчатых и неопределенных описаний и формулировок. Недопустимы повторения и смысловые противоречия.

3.3. Титульный лист является первым листом регламента и оформляется в соответствии с приложением 4.

Примечание: в целях упрощения оборота документа, разрешается технологические регламенты представлять на согласование в одном экземпляре, с титульными листами в двух экземплярах.

За титульным листом должен следовать лист с заглавием "Содержание регламента", который составляется по следующей форме:

Содержание: Стр.

1. ______________________________________ ________________

(наименование раздела регламента) (номер стр.)

2. ______________________________________ ________________

(наименование раздела регламента) (номер стр.)

3.4. Последний лист технологических регламентов подписывается основными разработчиками регламента, с указанием должности и наименование отдела (лаборатории).

4. Порядок разработки и утверждения регламентов

4.1. Технологические регламенты всех категорий на новую продукцию разрабатываются предприятием - автором лекарственного средства одновременно с временной фармакопейной статьей и должны являться неотъемлемой частью комплекта технической документации научно-технической разработки.

4.2. Технологические регламенты утверждаются руководителем предприятия (организации), на котором вводится в действие производственная мощность, после согласования его с организацией-разработчиком, проектной организацией и Департаментом лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

4.3. Технологические регламенты всех категорий регистрируют утверждающие организации с присвоением им соответствующего обозначения. Обозначение регламента должно состоять из типа регламента, кодов Министерства и утверждающей организации, порядкового регистрационного номера и года утверждения.

Например: ОПР 68-00112233-35-99, где:

ОПР - тип регламента;

68 - код Минздрава (если предприятие находится под его эги-

дой);

00112233 - код ОКПО предприятия (восьмизначный номер, выданный Ми-

нюстом);

35 - регистрационный номер (порядковый номер по журналу);

99 - год утверждение.

Технологический регламент после утверждения передается в одном экземпляре в Департамент.

Регистрация утвержденных технологических регламентов производится в специальных регистрационных журналах. Регистрационные журналы должны иметь единую форму в соответствии с приложением 6.

4.4. Регламенты и регистрационные журналы хранят отдельно от другой технической документации на правах служебных документов, и работа с ним должна осуществляться в соответствии с Инструкцией о порядке учета, размножения, хранения и использования документов и изделий с грифом "Для служебного пользования", если нет требований по особому оформлению этих документов.

4.5. Изменения регламента, возникающие в результате проведенных научно-исследовательских и экспериментальных работ по совершенствованию технологии или опытных данных, а также при получении сведений об изменении приведенных в регламенте нормативных показателей, утвержденных соответствующими нормативными актами (правила и нормы пожарной безопасности, техники безопасности, промышленной санитарии, технические условия, технико-экономические показатели и т.п.), организация-разработчик регламента должна внести в установленном порядке.

4.6. Изменения к регламенту оформляются в виде "Ведомости изменений" (приложение 7) с приложением объяснительной записки с технико-экономическим обоснованием необходимости внесения изменений и документов, подтверждающих целесообразность изменений.

4.7. Согласование, утверждение и регистрация изменений технологических регламентов, их рассылка и хранение производится в том же порядке, что и для самих регламентов.

4.8. В целях оперативного внедрения технологических мероприятий допускается по действующим регламентам вести накопительные ведомости изменений, если эти изменения не связаны с вопросами техники безопасности, снижением качества продукции и расходом материальных ресурсов. Форма накопительной ведомости изменений та же, что и для ведомости изменений.

Накопительная ведомость изменений утверждается главным инженером предприятия.

Круг лиц, подписавших накопительную ведомость, определяется приказом по предприятию.

Срок действия накопительной ведомости шесть месяцев, после чего в установленном порядке оформляется ведомость изменений к регламенту, или приказом по предприятию они ликвидируются.

Накопительная ведомость изменений регистрируется в специальном журнале, прошнурованном и скрепленным печатью. Журнал хранится в производственно-техническом отделе предприятия с контрольным экземпляром регламента.

4.9. Срок действия промышленного регламента не ограничивается, но проводится обязательное подтверждение его действия через каждые 5 лет.

4.10. Для лабораторных, опытно-промышленных, пусковых технологических регламентов сроки действия устанавливаются с учетом времени, необходимого для проведения последующего этапа освоения производства и утверждение регламента соответствующей категории (но не более 2 лет).

Если к концу срока действия лабораторного, опытно-промышленного, пускового регламентов в работе не достигнуты регламентные технико-экономические показатели или в технологию производства были внесены в установленном порядке дополнительные предложения, связанные с повышением мощности производства, уменьшением расхода сырья, улучшением качества продукции, повышением безопасности ведения процесса и т.д. - срок действия этих регламентов может быть продлен (но не более чем на 1 год).

4.11. Ответственность за содержание, технико-экономическую обоснованность технологических регламентов, за соответствие их действующим нормам и правилам техники безопасности, за своевременное внесение изменения в регламент и своевременный пересмотр регламентов несут руководители организаций, разработавшие и утвердившие эти документы.

4.12. Департамент осуществляет научно-техническую экспертизу регламентов (опытно-промышленных, пусковых и промышленных) на основании рассмотрения этих документов на специализированной технологической комиссии, в работе которой наряду с ведущими учеными могут принимать участие опытные специалисты предприятий. Научно-техническая экспертиза технологических регламентов осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке регистрации и перерегистрации отечественных лекарственных средств и субстанций.

4.13. Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники осуществляет постоянный выборочный контроль за техническим уровнем и качеством разработки промышленных регламентов и соблюдением их в процессе производства продукции.

Директор Департамента лекарственного

обеспечения и медицинской техники М.Мамбетов

Председатель Фармакопейного комитета Д.Джусупова

Приложение 1

ПОЯСНЕНИЯ

к терминам, применяемым в настоящей Инструкции

─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────

Термин        │                   Пояснения

─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────

Аналитический паспорт│Документ, выдаваемый предприятием-производителем,

(сертификат качества)│или поставщиком продукции, или в исключительных

│случаях (вакцины, сыворотки и др.) компетентной

│уполномоченной организацией, содержащий

│необходимые сведения о продукции (название, номер

│серии, регистрационный номер, номер спецификации,

│ссылка на монографию фармакопеи,

│предприятие-производитель и др.), результаты

│испытаний данной серии продукции по всем

│показателям качества, предусмотренным в

│нормативной документации (спецификации и

│монографии фармакопеи), вывод о соответствии

│(несоответствии) качества продукции и сроке ее

│годности, подписанный уполномоченным лицом и

│предназначенный для сопровождения серии или части

│данной серии продукции

"Ангро"              │Статус продукции, характеризующий ее производство

│и реализацию в крупной фасовке и предполагающий

│ее дальнейшую обработку с целью производства

│готовых лекарственных средств

Вредное вещество     │Вещество, которое при контакте с организмом

│человека в случае нарушения требований

│безопасности может вызвать производственные

│травмы, профессиональные заболевания или

│отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые

│современными методами как в процессе работы, так

│и в отдаленные сроки жизни настоящего и

│последующих поколений

Временная            │Фармакопейная статья, срок действия которой

фармакопейная статья │ограничен 1-3 годами

Вспомогательное сырье│Сырье, используемое в процессе производства, но

│не входящее в состав готовой продукции или не

│подлежащее модификации для получения веществ,

│входящих в состав готовой продукции

Вспомогательные      │Дополнительные вещества, необходимые для

вещества             │приготовления готовых лекарственных средств

Вторичный упаковочный│Упаковочный материал, который непосредственно не

материал             │контактирует с лекарственными средствами

Готовая продукция    │Продукция, прошедшая все стадии технологического

│процесса, включая упаковку и маркировку

Готовые лекарственные│Дозированные лекарственные средства в том виде и

средства             │состоянии, в котором их применяют

(лекарственные       │

препараты, лекарства,│

медикаменты)         │

Действующие вещества │Биологически активные вещества, которые могут

(субстанции,         │изменять состояние и функции организма или имеют

лекарственные        │профилактическое, диагностическое или лечебное

вещества)            │действие и используются для производства готовых

│лекарственных средств

Должностная          │Документ, предусматривающий права, полномочия,

инструкция           │обязанности и ответственность должностного лица

Допустимые примеси   │Примеси, которые допускаются нормативной

│документацией и не влияют на эффективность,

│безвредность и/или качество продукции

Испытание (test)     │Техническая операция, заключающаяся в

│установлении одной или нескольких характеристик

│данной продукции, процесса в соответствии с

│установленной процедурой

Качество             │Совокупность свойств, которые придают

лекарственного       │лекарственному средству способность удовлетворять

средства             │потребителей соответственно своему назначению и

│отвечают требованиям, установленным

│законодательством и нормативными документами

Контроль в процессе  │Мероприятия (испытания), осуществляемые во время

производства         │производства с целью наблюдения за

│производственным процессом и, при необходимости,

│проведения корректирующих действий, которые

│предпринимаются для того, чтобы готовая продукция

│соответствовала требованиям нормативной

│документации. Данный процесс включает в себя

│также контроль окружающей среды, безопасности

│производства и оборудования

Лицензия             │Правовой документ, выданный уполномоченным

│компетентным государственным органом и дающий

│право на производство и/или реализацию

│лекарственных средств при соблюдении действующих

│законов и требований нормативных документов

Материальный баланс  │Соотношение между количеством исходного сырья,

│материалов, полупродуктов и промежуточной

│продукции, используемых в производстве, и

│количеством фактически полученной готовой

│продукции, отходов и потерь; сравнение

│теоретически возможного и практически полученного

│выхода готовой продукции

Номер серии (номер   │Характерная комбинация цифр и/или букв, которая

партии; batch number;│позволяет специфически идентифицировать серию или

lot number)          │часть серии продукции на этикетках, в протоколе

│серии, в сертификате качества серии

│(аналитическом паспорте) и т.д.

Нормативный документ │Документ, устанавливающий правила, общие принципы

│или характеристики, касающиеся разных видов

│деятельности или их результатов.

│Примечания:

│1. Термин "нормативный документ" является родовым

│   термином, охватывающим такие понятия, как

│   стандарты, технические условия, своды правил,

│   регламенты и др.

│2. Под документом понимают любой носитель с

│   записанной в нем или на его поверхности

│   информацией

Отбор проб           │Действия по изъятию образцов (проб) сырья,

│материалов, полупродуктов, промежуточной и

│готовой продукции для исследования их качества

Первичный упаковочный│Упаковочный материал, который непосредственно

материал             │контактирует с расфасованным в него лекарственным

│средством

Перекрестная         │Процесс загрязнения исходного сырья, материалов,

контаминация         │полупродукта, промежуточной или готовой продукции

│другим видом исходного сырья или продукции во

│время производственного процесса

Производственная     │Система организационных мероприятий и технических

санитария            │средств, предотвращающих или уменьшающих

│воздействие на работающих опасных

│производственных факторов

Промежуточная        │Частично обработанная продукция, полученная на

продукция            │любой стадии технологического процесса, исключая

│конечную стадию, и предназначенная для дальнейшей

│обработки прежде, чем она станет готовой

│продукцией

Рабочая зона         │Пространство высотой до 2 м над уровнем пола или

│площадки, на которых находятся места постоянного

│или временного пребывания работающих

Регистрация          │Ряд этапов экспертизы лекарственного средства и

лекарственного       │соответствующей нормативной документации,

средства             │проводимых уполномоченными компетентными органами

│(организациями), которая завершается разрешением

│его производства и применения в медицинской

│практике, а также внесением в Государственный

│реестр лекарственных средств

Серия готового       │Вся совокупность единиц лекарственного препарата,

лекарственного       │которая изготовлена из одних и тех же серий

средства             │исходного сырья, материалов и полупродуктов в

│одном технологическом процессе, включающем одну и

│ту же стадию стерилизации, или, в случае

│непрерывного производственного процесса,

│совокупность единиц лекарственного препарата,

│произведенного в течение определенного

│промежуточного времени

Стадия               │Совокупность технологических операций, приводящих

технологического     │к получению промежуточного продукта (на конечной

производства         │стадии - конечного производства продукта),

│определяемого количественно и характеризуемого

│качественно

Техника              │Система организационных мероприятий и технических

безопасности         │средств, предотвращающих или уменьшающих

│воздействие на работающих вредных

│производственных факторов

Технические условия  │Нормативный документ, устанавливающий требования

(ТУ) (спецификация)  │к конкретной продукции, услугам и регулирующий

(см. также термин    │отношения между поставщиком (разработчиком,

"фармакопейная       │изготовителем) и потребителем (заказчиком)

статья")             │продукции и услуг

Технологический      │Часть производственного процесса, содержащая

процесс              │целенаправленные действия по изменению и/или

│определению состояния предмета труда:

│а) технологический процесс может быть отнесен к

│   изделию, его составной части или к методам

│   обработки, формообразования и сборки;

│б) к предметам труда относятся заготовки и

│   изделия

Технологический метод│Совокупность правил, определяющих

│последовательность и содержание действий при

│выполнении формообразования, отработки или

│сборки, перемещения, включая технический

│контроль, испытания в технологическом процессе

│изготовления или ремонта, установленных

│безотносительно наименованию, типоразмеру или

│исполнению изделия

Технологическая норма│Регламентированные верхняя и/или нижняя границы

│технологически допустимых значений параметра

│процесса при проведении элемента операции

│(работы), отклонение за которые приводит к

│снижению выхода или качества (браку) продукции

Технические средства │Совокупность орудий производства, необходимых для

│осуществления технологического процесса

Технологическая      │Совокупность части технологического процесса

операция             │производства, связанного обслуживанием одного из

│основных видов оборудования ("конденсация",

│"фильтрация", "сушка" и т.д.)

Технический регламент│Документ, который устанавливает характеристики

│продукции или связанные с ней процессы и методы

│производства. Он может также включать требования

│к терминологии, символам, упаковыванию,

│маркировке или этикетированию продукции, либо

│быть целиком посвящен этим вопросам. Соблюдение

│технического регламента обязательно

Упаковочный материал │Любой материал, включая маркированный,

│предназначенный для упаковки готовых

│лекарственных средств (за исключением

│транспортной тары). Упаковочные материалы делятся

│на первичные и вторичные в соответствии с тем,

│находятся ли они в непосредственном контакте с

│лекарственным средством или нет

Фармакопейная статья │Нормативный документ, который устанавливает

│требования к лекарственному средству, его

│упаковке, условиям и сроку хранения и методам

│контроля качества лекарственного средства

Химико-              │В понятие включают:

фармацевтическая     │- синтетические лекарственные средства;

продукция            │- антибиотики и другие лекарственные средства,

│  получаемые методом микробиологического

│  (биохимического) синтеза;

│- лекарственные средства, получаемые методом

│  химической трансформации антибиотиков, генной

│  инженерии и других продуктов, биохимического

│  преобразования химических соединений;

│- лекарственные средства, получаемые из растений,

│  органов и тканей животных;

│- дозированные формы и комбинированные средства;

│- витамины, коферменты и ферменты медицинского

│  назначения;

│- искусственные кровезаменители;

│- реактивы и другие специальные препараты,

│  применяемые в медицинской промышленности

─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────

Приложение 4

Для служебного пользования

Экз. N ___________________

___________________________________________________

(наименование организации, разработавшей регламент)

Согласовано Утверждено

Директор ____________________ Директор ____________________

(наименование (наименование

_____________________________ _____________________________

уполномоченного органа) предприятия-производителя)

_____________________________ _____________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия) _____________________________ _____________________________

(дата) (дата)

ЛАБОРАТОРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

на производство ________________________

(наименование продукции)

__________________________________________________________________

(обозначение регламента)

Срок действия регламента до "___" _______________________ 200__ г.

Рекомендовано к согласованию:

Председатель Фармакопейного

комитета ___________________

(инициалы, фамилия)

____________________________

(подпись)

____________________________

(дата)

Продолжение

приложения 4

Для служебного пользования

Экз. N ___________________

___________________________________________________

(наименование организации, разработавшей регламент)

Согласовано Утверждено

Директор ____________________ Директор ____________________

(наименование (наименование

_____________________________ _____________________________

уполномоченного органа) предприятия-производителя)

_____________________________ _____________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия) _____________________________ _____________________________

(дата) (дата)

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ

на производство ________________________

(наименование продукции)

__________________________________________________________________

(обозначение регламента)

Срок действия регламента до "___" _______________________ 200__ г.

Рекомендовано к согласованию:

Председатель Фармакопейного

комитета ___________________

(инициалы, фамилия)

____________________________

(подпись)

____________________________

(дата)

Продолжение приложения 4

Для служебного пользования

Экз. N ___________________

___________________________________________________

(наименование организации, разработавшей регламент)

Согласовано Утверждено

Директор ____________________ Директор ____________________

(наименование (наименование

_____________________________ _____________________________

уполномоченного органа) предприятия-производителя)

_____________________________ _____________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия) _____________________________ _____________________________

(дата) (дата)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ

на производство ________________________

(наименование продукции)

__________________________________________________________________

(обозначение регламента)

Срок действия регламента до "___" _______________________ 200__ г.

Рекомендовано к согласованию:

Председатель Фармакопейного

комитета ___________________

(инициалы, фамилия)

____________________________

(подпись)

____________________________

(дата)

Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ

основной нормативной документации (НТД) для разработки

раздела "Техника безопасности, пожарная безопасность и

производственная санитария" технологического регламента

на производство продукции медицинской промышленности

1. ГОСТ 15895-77. Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

2. ГОСТ 18242-72. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Одноступенчатые и двухступенчатые корректируемые планы контроля.

3. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

4. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Утверждены Госгортехнадзором СССР 6 сентября 1988 г. (ОПВ-88).

5. Правила безопасности для производств, хранения и транспортировки хлора ПБХ-93.

6. Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака. Утверждены Госгортехнадзором СССР 19 сентября 1978 г.

7. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов (ПУГ-69). Утверждены Госгортехнадзором СССР 17 сентября 1996 г.

8. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утверждены Госгортехнадзором СССР 20 октября 1988 г.

9. Правила безопасности в газовом хозяйстве. Утверждены Госгортехнадзором СССР 26 декабря 1990 г.

10. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утверждены Госгортехнадзором СССР 27 ноября 1987 г.

11. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утверждены Госгортехнадзором СССР 9 января 1990 г.

12. Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах. Утверждены Госгортехнадзором СССР 28 декабря 1970 г.

13. Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов. ПУМБ ЭВВ-85. Утверждены Госгортехнадзором СССР 11 апреля 1985 г.

14. Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха (ПБ ПРВ-88). Утверждены Госгортехнадзором СССР 12 апреля 1988 г.

15. Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Утверждены Минхимпромом СССР 31 января 1972 г.

16. Правила устройства электроустановок (ПЭУ). 1985 г., шестое издание.

17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 1989 г., четвертое издание.

18. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. Утверждены Госгортехнадзором СССР 7 декабря 1971 г.

19. Правила безопасности при производстве водорода методом электролизации воды. Утверждены Госгортехнадзором СССР 9 октября 1963 г.

20. Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства. Согласованы Госгортехнадзором СССР 24 ноября 1971 г. N 12-3/1070.

21. Общие санитарные правила при работе с метанолом. Утверждены Минздравом СССР 18 июля 1986 г.

22. Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию. Минздрав СССР, 1972 г.

23. Перечень видов производств, при проектировании которых должны разрабатываться специальные меры по предупреждению возможных аварийных ситуаций и ликвидации их воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями постановления Совета Министров СССР от 26 мая 1987 г. и Рекомендации по определению уровня взрывоопасности химико-технологических объектов и их противоаварийной защите.

24. Временные рекомендации по разработке планов локализации аварийных ситуаций на химико-технологических объектах. Утверждены Госгортехнадзором СССР 5 июля 1990 г.

25. Рекомендации по разработке методик определения ресурса остаточной работоспособности действующего технологического оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих производств. Утверждены Госгортехнадзором СССР 27 ноября 1991 г.

26. Общесоюзное положение о ППР зданий и сооружений. Госстрой СССР.

27. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

28. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

29. ГОСТ 12.1010-76. Взрывобезопасность. Общие требования.

30. ГОСТ 12.2.085-82. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

31. ГОСТ 17433-80. Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности.

32. ГОСТ 27.410-87. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.

33. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

34. ГОСТ 21.104-85. Системы автоматического управления технологическими процессами и ПАЗ на базе средств вычислительной и микропроцессорной техники.

35. ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

36. ГОСТ 1.25-76. ГСС. Метрологическое обеспечение. Основные положения.

37. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

38. ГОСТ 12.2.020-76. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка.

39. ГОСТ 14.4.021-75. Системы вентиляционные. Общие требования.

40. ГОСТ 12.1.011-78. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний.

41. ГОСТ 12.1.019-79. Электробезопасность. Общие требования.

42. ГОСТ 12.3.002-75. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

43. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

44. ГОСТ 12.1.041-83. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

45. ГОСТ 12.2.016-81. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности.

46. ГОСТ 17398-72. Насосы. Термины и определения.

47. ОСТ 64-031-87. Технологические процессы производства ГЛС. Производство таблетированных лекарственных форм. Требования безопасности.

48. ОСТ 64-057-88. Оборудование для таблетирования лекарственных средств. Техника безопасности.

49. ОСТ 64-058-88. Оборудование для производства перевязочных средств. Требования безопасности.

50. ОСТ 64-070-89. Процессы переработки лекарственного растительного сырья. Требования безопасности.

51. ОСТ 64-3-416-80. Процессы фасовки антибиотиков. Требования биологической безопасности.

52. ОСТ 64-7-472-83. Технологические процессы производства ГЛС. Производство инъекционных растворов в ампулах. Требования безопасности.

53. СНиП 2.01.11-87. Взрывоопасность промышленных зданий.

54. СНиП 2.11.01-85. Складские здания.

55. СНиП 1.06.05-85. Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений.

56. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные меры.

57. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

58. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания.

59. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.

60. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

61. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания.

62. Пособия по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке ТЭО (расчетов) инвестиций и проектов строительства народнохозяйственных объектов и комплексов.

63. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (ОНТП 24-86), МВД СССР, 1986 г.

64. СН 364-87. Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям.

65. СН 431-81. Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб.

66. Методика прогнозирования масштаба заражения СДЯВ при авариях (разрушения) на химически опасных объектах и транспорте.

67. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. Утверждены Госгортехнадзором СССР 20 февраля 1985 г.

68. Временная типовая инструкция по технике безопасности процессов нитрования. Утверждены Госгортехнадзором СССР 23 августа 1983 г.

69. СН 213-73. Инструкция о прядке проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений.

70. СН 550-82. Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб.

71. Указания по применению мембранных предохранительных устройств. Согласованы Госгортехнадзором СССР 7 августа 1981 г.

72. Временные методические указания по рассмотрению проектной документации химико-технологических объектов на соответствие современным требованиям. Утверждены Госгортехнадзором СССР 7 августа 1981 г.

73. Временные методические указания по рассмотрению проектной документации химико-технологических объектов на соответствие современным требованиям безопасности. Утверждены Госгортехнадзором СССР 20 июня 1990 г.

74. Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ ГАЗ-85). Утверждена Миннефтехимпромом СССР 30 января 1986 г.

75. Приборы и системы контроля токсичных и довзрывоопасных концентраций химических веществ в воздухе. Каталог. Северодонецк, 1984 г.

76. Перечень зданий и помещений предприятий и организаций медицинской и микробиологической промышленности, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. Утверждены Госгортехнадзором СССР 20 октября 1987 г.

77. Перечень зданий и помещений предприятий промышленности, организаций медицинской и микробиологической промышленности, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения. Утверждены Минмедбиопромом СССР 20 октября 1987 г.

78. Отраслевые нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий медицинской и микробиологической промышленности по взрывопожарной и пожарной опасности. Утверждены Минмедбиопромом СССР 28 июня 1988 г.

79. РД 64-071-89. Оборудование технологическое для сушки химико-фармацевтических препаратов. Требования безопасности.

80. ВСН 64-064-88. Инструкция по строительному проектированию предприятий медицинской и микробиологической промышленности. Утверждены Минмедбиопромом СССР, 1988 г.

81. Типовая инструкция по охране труда при работе с метиловым спиртом для предприятий медицинской и микробиологической промышленности. Утверждены Минмедбиопромом СССР 29 августа 1986 г.

82. Перечень взрывчатых характеристик и параметров термической устойчивости нитромасс и нитропродуктов, подлежащих обязательному изучению при оценке взрывоопасности процесса нитрования в производствах синтетических лекарственных средств. Утверждены Минмедбиопромом СССР 1985 г.

83. Информационное письмо Госгортехнадзора СССР N 04-1-40/265 от 9 августа 1989 г.

Приложение 6

Обязательное

ФОРМА

журнала регистрации технологических регламентов

──────────────┬───────┬────────────┬─────┬───────┬─────┬───────┬───────

Наименование │Регист-│Предприятие-│Срок │Наиме- │Дата │ Долж- │ Долж-

технологи-  │рацион-│разработчик,│дейс-│нование│ ут- │ность и│ность и

ческого    │  ный  │ внедряющее │твия │утверж-│верж-│фамилия│фамилия

регламента или│ номер │ регламент  │ рег-│дающей │дения│утверж-│регист-

ведомости   │регла- │            │ ла- │инстан-│     │дающего│ратора

изменения   │ мента │            │мента│  ции  │     │       │

│       │            │     │       │     │       │

──────────────┼───────┼────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────

1      │   2   │      3     │  4  │   5   │  6  │   7   │   8

──────────────┴───────┴────────────┴─────┴───────┴─────┴───────┴───────

Приложение 7

Обязательное

ОФОРМЛЕНИЕ

титульного листа ведомости

изменений к технологическим регламентам

___________________________________________________

(наименование организации, разработавшей регламент)

Согласовано Утверждено(*)

Директор ____________________ Директор ____________________

(наименование (наименование

_____________________________ _____________________________

уполномоченного органа) предприятия-производителя)

_____________________________ _____________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия) _____________________________ _____________________________

(дата) (дата)

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ N ______

к ________________________ регламенту производства

(обозначение регламента)

___________________________________________

(наименование продукции)

Срок введения изменений с "___" _________________________ 200__ г.

Рекомендовано к согласованию:

Председатель Фармакопейного

комитета ___________________

(инициалы, фамилия)

____________________________

(подпись)

____________________________

(дата)

(*) Порядок согласования и утверждения ведомости изменений должен соответствовать согласованию и утверждению соответствующей категории технологического регламента.

Продолжение приложения 7

ОФОРМЛЕНИЕ

последующих листов ведомости изменений

────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────────

N пункта  │ Старая редакция │ Новая редакция │  Краткое обоснование

регламента │                 │                │   вносимых изменений

────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────────────

1     │         2       │        3       │           4

────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────────

(Текст)

Подписи:(*)

(*) На последнем листе ведомости изменений должны быть те же подписи, что и на самом регламенте.